Приложение I.1

к ППССЗ  23.02.03  Техническое обслуживание и ремонт

автомобильного транспорта

РАБОЧАЯ ПРОГРАММа ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт

автотранспорта

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | стр. 4 |
| --- | --- |
| 2. результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 6 |
| 3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 7 |
| 4. условия реализации РАБОЧЕЙ программы ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ | 48 |
| 5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида деятельности) | 51 |

1. паспорт  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта

1.1. Область применения рабочей программы

Рабочая программа профессионального модуля (далее – программа) – является частью  программы подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта (базовая подготовка) в части освоения вида деятельности (ВД): Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

ПК 1.1 Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и ремонту автотранспорта;

ПК 1.2 Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте автотранспортных средств;

ПК 1.3 Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке по техническому обслуживанию и ремонту автомобильного транспорта при наличии основного общего, среднего (полного) общего образования, профессионального образования по смежным специальностям. Опыт работы не требуется.

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля

С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:

- в осуществлении разборки и сборки агрегатов и узлов автомобиля;

- в осуществлении технического контроля эксплуатируемого транспорта;

- в разработке и осуществлении технологического процесса технического обслуживания и ремонта автомобилей.

уметь:

- разрабатывать и осуществлять технологический процесс технического обслуживания и ремонта автотранспорта;

- осуществлять технический контроль автотранспорта;

- оценивать эффективность производственной деятельности;

- осуществлять самостоятельный поиск необходимой информации для решения профессиональных задач;

- анализировать и оценивать состояние охраны труда в производственных подразделениях автотранспортной организации.

знать:

- устройство и основы теории подвижного состава автомобильного транспорта;

базовые схемы включения элементов электрооборудования;

- свойства и показатели качества автомобильных эксплуатационных материалов;

- правила оформления технической и отчетной документации;

- классификацию, основные характеристики и технико-эксплуатационные свойства автомобильного транспорта;

- методы оценки и контроля качества в профессиональной деятельности;

- основные положения действующей нормативной документации;

- основы организации деятельности предприятия и управление им;

- правила и нормы охраны труда, промышленной санитарии и противопожарной защиты.

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля:

Всего – 1635 часов, в том числе:

- максимальной учебной нагрузки обучающегося -1239 часа, включая:

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 826 часов;

- самостоятельной работы обучающегося – 413 часов;

- учебной практики (демонтажно-монтажная) - 72 часа;

- по профилю специальности – 324 часа.

# 2. результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимся видом деятельности (ВД) ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ПК 1.1 | Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и ремонту автотранспорта |
| ПК 1.2 | Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте автотранспортных средств |
| ПК 1.3 | Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей |
| OK 1 | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес |
| ОК 2 | Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество |
| ОК 3 | Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность |
| ОК 4 | Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития |
| ОК 5 | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности |
| ОК 6 | Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями |
| ОК 7 | Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий |
| ОК 8 | Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации |
| ОК 9 | Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности |

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Тематический план профессионального модуля ПМ. 01 Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта

| Коды профессиональных компетенций | Наименования разделов профессионального модуля* | Всего часов (макс. учебная нагрузка и практики) | Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов) | Практика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося | Самостоятельная работа обучающегося |  |
|  |  |  | Всего часов | в том числе | Всего, часов | в т.ч., курсовая работа (проект), часов |  |
|  |  |  |  | лабораторные работы и практические занятия, часов | курсовая работа (проект), часов | контрольные работы, часов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | МДК 01.01 Устройство автомобилей | 654 | 388 | 156 | - |  | 194 | - | 72 |
| ПК 1.1 – ПК 1.3 | Раздел 1 Конструкция автомобилей | 318 | 212 | 98 | - | 2 | 106 | - | - |
| ПК 1.1 – ПК 1.3 | Раздел 2 Электрооборудование автомобилей | 108 | 72 | 38 | - | 1 | 36 | - | - |
| ПК 1.1 – ПК 1.3 | Раздел 3 Основы теории автомобильных двигателей | 24 | 16 | 4 | - | - | 8 | - | - |
| ПК 1.1 – ПК 1.3 | Раздел 4 Основы теории автомобилей | 27 | 18 | - | - | - | 9 | - | - |
| ПК 1.1 – ПК 1.3 | Раздел 5 Автомобильные эксплуатационные материалы | 105 | 70 | 16 | - | 1 | 35 | - | - |
| ПК 1.1 | Учебная практика ( демонтажно-монтажная) | 72 |  | 72 |
|  | МДК 01.02 Техническое обслуживание и ремонт автомобилей | 981 | 438 | 188 | 40 |  | 219 | 60 | 324 |
| ПК 1.1 – ПК 1.3 | Раздел 6 Технологии обслуживания и ремонта автомобилей | 243 | 162 | 98 | - | 1 | 81 | - | - |
| ПК 1.1 – ПК 1.3 | Раздел 7 Организация и управление техническим обслуживанием и ремонтом автомобилей | 105 | 70 | 10 | 20 | 1 | 35 | 30 | - |
| ПК 1.1 – ПК 1.3 | Раздел 8 Технология и организация авторемонтного производства | 249 | 166 | 48 | 20 | 2 | 83 | 30 | - |
| ПК 1.1 – ПК 1.3 | Раздел 9 Автоматизированное проектирование | 60 | 40 | 32 | - | - | 20 | - | - |
| ПК 1.1 – ПК 1.2 | Производственная практика (практика по профилю специальности) | 324 |  | 324 |
|  | Всего: | 1635 | 826 | 344 | 40 | 8 | 413 | 60 | 396 |

# 3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| МДК 01.01. Устройство автомобилей |  | 318 |  |
| Раздел 1. Конструкция автомобилей |  | 212 |  |
| Тема 1.1. Классификация, общее устройство, технические характеристики автомобилей | Содержание | 2 |  |
|  | 1 | Общее устройство автомобиля. Назначение и классификация автомобилей. Назначение, расположение и взаимодействие основных агрегатов, узлов, механизмов и систем автомобилей с различными колесными формулами. Техническая характеристика автомобиля. |  | 1 |
| Тема 1.2. Автомобильные двигатели внутреннего сгорания | Содержание | 53 |  |
|  | 1 | Двигатель автомобиля Назначение и классификация двигателей. Механизмы и системы двигателя. Преобразование возвратно-поступательного движения поршня во вращательное движение коленчатого вала. Термины и определения. |  | 1 |
|  | 2 | Рабочие циклы двигателя Рабочие циклы четырехтактных бензиновых и дизельных двигателей. Последовательность тактов. Физические параметры тактов. |  | 1 |
|  | 3 | Двухтактный двигатель Рабочие циклы двухтактных двигателей. Преимущества и недостатки двухтактного двигателя перед четырехтактным, бензинового перед дизельным или газовым. |  | 1 |
|  | 4 | Схема двигателя Недостатки одноцилиндрового двигателя. Схемы взаимного расположения цилиндров в многоцилиндровом двигателе. Порядок работы многоцилиндрового двигателя. Работа четырехтактных двигателей с рядным расположением цилиндров и V-образным расположением цилиндров. |  | 1 |
|  | 5 | Кривошипно-шатунный механизм двигателя Назначение кривошипно-шатунного механизма (КШМ), устройство, работа деталей |  | 2 |

|  |  | механизма. Характерные неисправности. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6 | КШМ двигателей ГАЗ, ЗИЛ, КАМАЗ, ВАЗ Устройство и работа деталей механизма. Правила сборки деталей КШМ. |  | 2 |
|  | 7 | Газораспределительный механизм двигателя Назначение, типы механизмов газораспределения (ГРМ). Взаимодействие, устройство и работа деталей ГРМ различных типов, их преимущества и недостатки. |  | 2 |
|  | 8 | Фазы газораспределения Фазы газораспределения, их влияние на работу двигателя. Регулировка фаз. Тепловой зазор в механизме и способы его регулировки |  | 2 |
|  | 9 | Система охлаждения двигателя Назначение и типы систем охлаждения двигателя. Общее устройство и работа жидкостной системы охлаждения. Устройство, работа элементов системы жидкостной системы охлаждения. Особенности конструкции элементов воздушной системы охлаждения. |  | 2 |
|  | 10 | Система смазки двигателя Назначение системы смазки. Способы подачи масла к трущимся поверхностям. Применяемые моторные масла |  | 2 |
|  | 11 | Общее устройство и работа системы смазки Общее устройство и работа системы смазки в целом, ее отдельных элементов. Вентиляция картера двигателя. |  | 2 |
|  | 12 | Система питания бензинового двигателя Назначение системы питания бензинового двигателя. Общее устройство и работа системы питания. |  | 2 |
|  | 13 | Топливо для карбюраторных двигателей Бензин и его свойства. Детонация. Горючая смесь, рабочая смесь, коэффициент избытка воздуха. Пределы воспламенения горючей смеси. Требования к горючей смеси. |  | 2 |
|  | 14 | Простейший карбюратор Назначение, устройство и работа простейшего карбюратора. Требования к карбюратору. Режимы работы двигателя и состав смеси на этих режимах |  | 2 |
|  | 15 | Устройство карбюратора К-88А, К-126Б Главная дозирующая система. Работа карбюратора на различных режимах работы двигателя. Вспомогательные устройства карбюраторов. Ограничитель максимальной частоты вращения коленчатого вала. Управление карбюратором. |  | 2 |
|  | 16 | Устройство и работа узлов системы питания Устройство и работа топливного бака, фильтров грубой и тонкой очистки топлива, воздухоочистителя, впускного и выпускного коллекторов, системы выпуска отработавших газов. |  | 2 |
|  | 17 | Электронная система впрыска топлива Назначение, принцип действия элементов систем подачи бензина и воздуха в различных системах электронного впрыска топлива. |  | 1 |
|  | 18 | Снижение токсичности отработавших газов Влияние состава отработавших газов на загрязнение окружающей среды. Способы снижения токсичности отработавших газов. Устройство и работа каталитических нейтрализаторов. |  | 1 |
|  | 19 | Система питания двигателя на газе Преимущества использования газообразного топлива для автомобилей. Общее устройство и работа газобаллонных установок для сжатых и сжиженных газов. Топливо для газобаллонных автомобилей |  | 1 |
|  | 20 | Устройство узлов и приборов системы питания двигателя на газе Устройство узлов и приборов системы питания двигателей от газобаллонных установок. Пуск и работа двигателя на газе. Основные требования техники безопасности |  | 2 |
|  | 21 | Система питания дизельного двигателя Система питания дизельного двигателя. Сравнительная оценка двигателей. Экономическая целесообразность применения дизельных двигателей |  | 2 |
|  | 22 | Дизельное топливо Дизельное топливо и его свойства. Смесеобразование в дизельных двигателях. Период задержки самовоспламенения топлива. |  | 1 |
|  | 23 | Устройство ТНВД Устройство и работа систем питания дизельного двигателя с ТНВД различных типов. Устройство ТНВД двигателя КАМАЗ, ЯМЗ |  | 2 |
|  | 24 | Регулятор частоты вращения коленчатого вала Устройство и работа регулятора частоты вращения коленчатого вала. Его взаимосвязь с ТНВД. Регулировки. |  | 1 |
|  | 25 | Муфта опережения впрыска топлива Муфта опережения впрыска топлива - устройство и работа. Установка МОВТ на ТНВД. Соединение МОВТ с приводом. |  | 2 |
|  | 26 | Устройство и работа узлов магистрали низкого давления Схема системы питания дизеля. Топливный бак и топливопроводы. Фильтры грубой и тонкой очистки топлива. Топливоподкачивающая помпа. |  | 1 |
|  | 27 | Устройство и работа узлов магистрали высокого давления Топливные форсунки, назначение. Типы, устройство, работа. Наддув дизелей. Системы снижения токсичности. |  | 1 |
|  | Контрольная работа по теме «Автомобильные двигатели внутреннего сгорания» | 1 |  |
|  | Практические занятия | 42 |  |
|  | 1 | Изучение устройства и работы кривошипно-шатунного механизма бензинового и дизельного двигателей | 4 |  |
|  | 2 | Изучение устройства и работы газораспределительного механизма бензинового и дизельного двигателей | 4 |  |
|  | 3 | Изучение устройства и работы узлов механизмов и приборов системы охлаждения двигателей | 4 |  |
|  | 4 | Изучение устройства и работы узлов, механизмов и приборов систем смазки бензинового двигателя | 4 |  |
|  | 5 | Изучение устройства и работы карбюратора | 4 |  |
|  | 6 | Изучение устройства и работы приборов системы питания бензинового двигателя | 4 |  |
|  | 7 | Изучение элементов систем электронного впрыска топлива | 4 |  |
|  | 8 | Изучение системы питания двигателей работающих на газе | 2 |  |
|  | 9 | Изучение устройства и работы ТНВД | 4 |  |
|  | 10 | Изучение устройства и работы муфты опережения впрыска топлива, регулятора частоты вращения коленчатого вала | 4 |  |
|  | 11 | Изучение устройства и работы топливных фильтров грубой и тонкой очистки топлива, подкачивающих помп | 4 |  |
| Тема 1.3. Трансмиссия автомобилей | Содержание | 25 |  |
|  | 1 | Трансмиссия автомобиля Назначение трансмиссии, типы трансмиссии. Колесная формула. Схемы механических трансмиссий автомобилей с различными колесными формулами. |  | 1 |
|  | 2 | Сцепление Назначение сцепления. Типы сцеплений. Устройство и работа одно и много дисковых сцеплений. |  | 2 |
|  | 3 | Привод сцепления Различные типы приводов выключения сцепления. Свободный ход педали привода, механизма выключения сцепления. |  | 2 |
|  | 4 | Усилители привода сцепления Устройство и работа усилителей приводов, механизмов включения сцепления. |  | 2 |
|  | 5 | Коробка перемены передач Назначение коробки передач. Типы коробок передач. Схема и принцип работы механических коробок передач. |  | 2 |
|  | 6 | Ступенчатые коробки передач Устройство ступенчатых коробок передач. Устройство и работа механизмов управления коробкой передач. |  | 2 |
|  | 7 | Гидромеханические коробки передач Схема, устройство, работа гидромеханической коробки передач |  | 2 |
|  | 8 | Автоматическая коробка передач Схема, принцип действия автоматической коробки передач с гидравлическим управлением, работа. |  | 2 |
|  | 9 | Раздаточная коробка передач Назначение.Схема, типы и устройство раздаточной коробки. |  | 2 |
|  | 10 | Ведущие мосты Типы мостов. Ведущий мост, назначение, общее устройство. Главная передача, назначение, типы. Устройство главных передач. |  | 2 |
|  | 11 | Дифференциал Дифференциал, назначение, типы. Устройство и работа шестеренчатого симметричного дифференциала и дифференциалов повышенного трения. Полуоси, назначение, типы. |  | 2 |
|  | 12 | Передний ведущий мост Управляемый ведущий мост, назначение, устройство. |  | 2 |
|  | 13 | Карданные передачи Назначение карданной передачи, ее типы. Устройство карданных передач, карданных шарниров различных типов. |  | 3 |
|  | Контрольная работа по теме «Трансмиссия автомобилей» | 1 |  |
|  | Практические занятия | 24 |  |
|  | 1 | Изучение устройства и работы сцеплений и их приводов | 4 |  |
|  | 2 | Изучение устройства и работы ступенчатых коробок передач | 4 |  |
|  | 3 | Изучение устройства и работы гидромеханической и автоматической коробки передач | 4 |  |
|  | 4 | Изучение устройства и работы раздаточной коробки | 4 |  |
|  | 5 | Изучение устройства карданных передач разных типов | 4 |  |
|  | 6 | Изучение устройства мостов разных типов | 4 |  |
| Тема 1.4. Несущая система, подвеска, колеса | Содержание | 14 |  |
|  | 1 | Рама автомобиля Назначение, типы и устройство рам. Соединение агрегатов, механизмов, узлов автомобиля с рамой. Тягово-сцепное устройство. |  | 1 |
|  | 2 | Передний мост Назначение, типы мостов. Устройство неразрезных и разрезных передних мостов. |  | 2 |
|  | 3 | Установка управляемых колес Установка управляемых колес. Развал и схождение колес. Поперечный и продольный наклоны осей поворота. Радиус поворота. |  | 2 |
|  | 4 | Подвеска автомобиля Назначение подвески. Типы подвесок. Устройство зависимых и независимых подвесок. |  | 2 |
|  | 5 | Подвеска автомобиля Упругие элементы, амортизаторы, стабилизаторы поперечной устойчивости: назначение, типы, устройство и работа. |  | 2 |
|  | 6 | Колеса и шины Типы колес, крепление колес на ступицах и полуосях. Устройство колес.. Крепление колес на ступицах, полуосях. Типы шин. Устройство шин. Маркировки шин. |  | 3 |
|  | 7 | Кузов автомобиля Назначение кузова. Типы кузовов автомобилей. Устройство несущего кузова автомобиля. |  | 3 |
|  | Практические занятия | 12 |  |
|  | 1 | Изучение установки агрегатов и узлов на автомобиле | 2 |  |
|  | 2 | Изучение устройства и работы элементов подвески | 4 |  |
|  | 3 | Передний управляемый мост | 4 |  |
|  | 4 | Колеса, шины, кузов, кабина | 2 |  |
| Тема 1.5. Рулевое управление | Содержание | 6 |  |
|  | 1 | Рулевое управление Назначение, основные части рулевого управления. Рулевой механизм: типы, устройство, работа. |  | 1 |
|  | 2 | Рулевой привод Рулевой привод: типы, устройство, работа. |  | 2 |
|  | 3 | Усилители рулевого управления Усилители рулевого привода: типы, устройство, работа. |  | 2 |
|  | Практические занятия | 8 |  |
|  | 1 | Изучение устройства и работы рулевых приводов и усилителей рулевого привода | 4 |  |
|  | 2 | Изучение устройства и работы рулевых механизмов | 4 |  |
| Тема 1.6. Тормозные системы | Содержание | 12 |  |
|  | 1 | Тормозные системы Назначение, типы, составные части тормозных систем. Расположение основных элементов тормозной системы на автомобиле. |  | 1 |
|  | 2 | Тормозные системы с пневмоприводом и их схемы Типы, устройство, работа тормозных механизмов, их пневмоприводов. |  | 2 |
|  | 3 | Приборы системы воздухоподготовки Назначение и устройство компрессора, ресивера, тормозного крана, осушителя воздуха, регуляторов давления. |  | 2 |
|  | 4 | Тормозные системы с гидроприводом Типы, устройство ,работа тормозных механизмов и их гидроприводов. |  | 2 |
|  | 5 | Одно- и двухконтурные тормозные системы Схема, устройство и работа контура привода системы. Устройство узлов. |  | 2 |
|  | 6 | Тормозная система прицепа Схема, работа, устройство приборов тормозного привода прицепа. |  | 2 |
|  | Практические занятия | 12 |  |
|  | 1 | Изучение устройства и работы элементов тормозных систем с гидравлическим приводом | 4 |  |
|  | 2 | Изучение устройства тормозных механизмов. стояночного тормоза и его привода | 4 |  |
|  | 3 | Изучение устройства и работы элементов пневматического тормозного привода | 4 |  |
| Самостоятельная работа обучающихся при изучении раздела 1 1.Закрепление и систематизация знаний: работа с конспектом лекции, ответы на контрольные вопросы, подготовка к устному ответу или тестированию 2.Формирование умений: подготовка к практическим занятиям (проработка учебной и специальной технической литературы.) Примерная тематика домашних заданий Преобразование возвратно-поступательного движения поршня во вращательное движение коленчатого вала. Рабочие циклы четырех- и двухтактных бензиновых, дизельных двигателей. Назначение, типы механизмов газораспределения (ГРМ). Принцип действия автоматической коробки передач с гидравлическим управлением. Усилители рулевого привода: типы, устройство, работа Работа контура привода тормозной системы. Приборы тормозного привода прицепа. Изучение установки агрегатов и узлов на автомобиле. | 106 |  |
| Раздел 2. Электрооборудование автомобилей |  | 48 |  |
| Тема 2.1. Система электроснабжения автомобиля | Содержание | 10 |  |
|  | 1 | Схема электрооборудования автомобиля Назначение системы электроснабжения. Принципиальные схемы системы .Назначение и взаимодействие элементов системы. |  | 1 |
|  | 2 | Аккумуляторная батарея Принцип действия свинцового аккумулятора. Устройство стартерной аккумуляторной батареи. Маркировки батарей. Основные характеристики аккумуляторов и аккумуляторных батарей: э.д.с., напряжение, внутреннее сопротивление, емкость, степень разряженности. |  | 2 |
|  | 3 | Электролит Величина плотности электролита . Правила измерения плотности электролита. Правила техники безопасности при заряде аккумуляторных батарей. Заряд аккумуляторных батарей от зарядного устройства. Особенности заряда аккумуляторных батарей на автомобиле. Срок службы аккумуляторных батарей. Основные причины, ограничивающие срок службы Проверка технического состояния батарей. Перспективные батареи. |  | 2 |
|  | 4 | Генератор Общие сведения о генераторных установках. Условия работы генераторных установок на автомобиле. Устройство и работа генераторов переменного тока с номинальным напряжением 14 В и 28 В. Базовые схемы систем электроснабжения с генераторными установками переменного тока. Проверка генератора на стенде, проверка деталей и узлов генератора. |  | 2 |
|  | 5 | Регулятор напряжения Назначение и принцип действия регулятора напряжения. Вибрационный регулятор напряжения, принципиальная схема и работа. Зависимость изменения напряжения и силы тока возбуждения генератора при работе с регулятором напряжения. Принципиальные схемы полупроводниковых регуляторов напряжения: Работа транзисторов, стабилитронов. Встроенные регуляторы напряжения. Проверки и регулировки регуляторов. Эксплуатация генераторных установок. Основные неисправности генераторных установок. |  | 2 |
|  | Практические занятия | 8 |  |
|  | 1 | Проверка технического состояния аккумуляторных батарей | 4 |  |
|  | 2 | Проверка технического состояния генератора, его узлов и деталей | 2 |  |
|  | 3 | Проверка регуляторов напряжения | 2 |  |
| Тема 2.2. Система зажигания | Содержание | 6 |  |
|  | 1 | Система зажигания Назначение системы зажигания и основные требования, предъявляемые к ней. Рабочий процесс системы зажигания. Факторы, влияющие на напряжение во вторичной цепи. Принципиальная схема контактной системы зажигания и принцип ее работы. Назначение |  | 1 |
|  |  | и устройство приборов контактной системы зажигания. Характеристика контактной системы зажигания, ее недостатки. Влияние момента воспламенения рабочей смеси на работу двигателя в зависимости от частоты вращения коленчатого вала, нагрузки и других факторов на двигатель. |  |  |
|  | 2 | Бесконтактная система зажигания Полупроводниковые системы зажигания. Обеспечение работы транзистора в ключевом режиме Принципиальные схемы бесконтактных систем зажигания с различными датчиками, принцип работы и характеристики. Устройство и работа приборов бесконтактных систем зажигания. Устройство и работа регуляторов опережения зажигания. Назначение и устройство свечей зажигания. Условия работы свечей зажигания. Тепловые характеристики свечей зажигания. Маркировка свечей. |  | 2 |
|  | 3 | Техническое обслуживание системы зажигания Основные отказы и неисправности приборов системы зажигания и их влияние на работу двигателя. Проверки приборов и аппаратов систем зажигания. Перспективные системы зажигания. |  | 3 |
|  | Практические занятия | 8 |  |
|  | 1 | Проверка технического состояния приборов и аппаратов контактной системы зажигания | 4 |  |
|  | 2 | Проверка технического состояния приборов и аппаратов полупроводниковой системы зажигания | 4 |  |
| Тема 2.3. Электропусковые системы | Содержание | 4 |  |
|  | 1 | Электропусковая система Назначение электропусковой системы. Условия пуска двигателей внутреннего сгорания. Основные требования, предъявляемые к электропусковой системе. Базовые схемы электропусковых систем. Стартеры, назначение и требования, предъявляемые к ним, принцип работы. Устройство стартеров. Технические характеристики стартеров. Типы электродвигателей. Схемы включения обмоток. Механизм привода стартера. |  | 1 |
|  | 2 | Отказы электропусковой системы Основные отказы и неисправности электропусковых систем, их влияние на пуск двигателя. Проверка технического состояния, испытание и регулировка стартеров. |  | 2 |
|  | Практические занятия | 8 |  |
|  | 1 | Проверка технического состояния стартера, его узлов и деталей | 4 |  |
|  | 2 | Проверка тех состояния реле включения стартера | 4 |  |
| Тема 2.4. Контрольно-измерительные, осветительные приборы и приборы световой сигнализации | Содержание | 6 |  |
|  | 1 | Контрольно-измерительные приборы Назначение контрольно-измерительных приборов. Устройство и работа приборов измерения температуры, давления, уровня топлива, контроля зарядного режима, спидометров и тахометров. Принцип действия сигнализирующих приборов. Устройство и работа сигнализаторов аварийной температуры, давления, исправности генераторной установки. Проверка технического состояния контрольно измерительных приборов. Основные неисправности схем измерения и их влияние на показания приборов. |  | 1 |
|  | 2 | Система освещения Назначение систем освещения. Общие сведения о приборах освещения. Светораспределение ближнего и дальнего света. Устройство приборов освещения. Конструкции оптических элементов фар и назначение основных элементов. Лампы, применяемые в автомобильном освещении. Маркировка ламп. Назначение приборов световой сигнализации. Устройство и работа светосигнальных приборов. Схемы включения приборов освещения и световой сигнализации. |  | 2 |
|  | 3 | Отказы и неисправности системы освещения Устройство и работа прерывателей тока указателей поворота. Основные отказы и неисправности системы освещения и световой сигнализации, проверка приборов систем освещения и световой сигнализации. |  | 2 |
|  | Практические занятия | 8 |  |
|  | 1 | Проверка технического состояния контрольно-измерительных приборов | 4 |  |
|  | 2 | Проверка технического состояния приборов систем освещения и световой сигнализации | 4 |  |
| Тема 2.5. Дополнительное оборудование | Содержание | 4 |  |
|  | 1 | Дополнительное оборудование Сигналы электрические звуковые: устройство, работа, проверки. Реле включения: назначение, устройство, работа, проверки. э Электродвигатели привода стеклоочистителя, отопителя, вентилятора, замков и других приборов. |  | 2 |
|  | 2 | Техническое обслуживание дополнительного оборудования Способы изменения частоты вращения якоря, проверка электродвигателя, его деталей и узлов. Основные неисправности электродвигателей. Схемы электроподогрева: устройство, неисправности |  | 3 |
|  | Практические занятия | 2 |  |
|  | 1 | Проверка технического состояния приборов дополнительного оборудования |  |  |
| Тема 2.6. Система электронного впрыска бензина | Содержание | 2 |  |
|  | 1 | Типы систем впрыска топлива; система подачи топлива; назначение, устройство и работа элементов; система подачи воздуха: назначение, устройство и работа элементов системы; электрические и электронные компоненты системы: назначение, устройство и работа. Взаимодействие элементов подачи топлива и воздуха с электронными компонентами системы на различных режимах работы двигателя. Компьютерное управление работой двигателя Функция самодиагностики. Проверки элементов системы на двигателе и отдельно. Эксплуатация системы, основные отказы, неисправности. |  | 2 |
|  | Практические занятия | 4 |  |
|  | 1 | Проверка технического состояния элементов системы впрыска бензина |  |  |
| Тема 2.7. Бортовая сеть электрооборудования автомобилей | Содержание | 1 |  |
|  | 1 | Назначение коммутационной аппаратуры. Переключатели и выключатели, предохранители, реле. Принципы построения схем электрооборудования. Правила включения источников и потребителей электрической энергии. Принципиальная схема соединений. Условные обозначения приборов электрооборудования, маркировка выводов приборов, проводов, применяемые провода. Методика поиска путей тока на потребители, основные неисправности бортовой сети, способы обнаружения и устранения неисправностей бортовой сети автомобиля. |  | 1 |
|  | Контрольная работа по разделу «Электрооборудование автомобилей» | 1 |  |
| Самостоятельная работа при изучении раздела 2 1.Закрепление и систематизация знаний: работа с конспектом лекции, ответы на контрольные вопросы, составление таблиц для систематизации материала. 2.Формирование умений: подготовка к практическим занятиям (проработка учебной и специальной технической литературы.) Примерная тематика домашних заданий 1.Принцип работы контактной (безконтактной) системы зажигания . 2.Основные отказы и неисправности приборов системы зажигания 3.Базовые схемы электропусковых систем. 4. Проверка технического состояния стартера 5. Типы систем впрыска топлива; 6.Способы обнаружения и устранения неисправностей бортовой сети автомобиля. 7. Условные обозначения приборов электрооборудования. | 36 |  |
| Раздел 3. Основы теории автомобильных двигателей |  | 16 |  |
| Тема 3.1. Основы технической термодинамики | Содержание | 2 |  |
|  | 1 | Понятие о термодинамическом процессе. Обратимые и необратимые процессы, внутренняя энергия газа. Формулировки первого и второго законов термодинамики, их аналитические выражения. |  | 1 |
| Тема 3.2. Циклы поршневых двигателей внутреннего сгорания | Содержание | 4 |  |
|  | 1 | Действительные циклы двигателей Действительные циклы четырехтактного бензинового и дизельного двигателей и их отличие от теоретических. Процесс впуска, назначение. Протекание процесса и его диаграмма в Р - V координатах. Параметры процесса. Весовой заряд горючей смеси. Коэффициент наполнения и факторы, влияющие на него. Процесс сжатия, назначение, протекание процесса и его диаграмма в Р - V координатах. Параметры процесса. Процесс сгорания, назначение. Скорость сгорания и факторы, влияющие на скорость распространения фронта пламени. Процесс сгорания в бензиновом двигателе. Развернутая индикаторная диаграмма процесса. Детонация: признаки, сущность явления, конструктивные и эксплуатационные факторы, влияющие на детонацию. Процесс сгорания в дизельном двигателе. Развернутая диаграмма процесса. Жесткая работа дизельного двигателя и факторы, влияющие на нее. Процесс расширения, назначение. Протекание процесса и его диаграмма в Р - V координатах. Параметры процесса. Процесс выпуска, назначение. Протекание процесса и его диаграмма в Р - V координатах. Параметры процесса. Коэффициент остаточных газов и факторы, влияющие на него. Токсичность отработавших газов, пути предотвращения загрязнения окружающей среды. |  | 1 |
|  | 2 | Индикаторная диаграмма Действительная индикаторная диаграмма. Среднее индикаторное давление. Индикаторная мощность. Индикаторный КПД. Среднее эффективное давление. Эффективная мощность, крутящий момент. Относительный, механический и эффективный КПД. Литровая мощность. Способы повышения мощности двигателей. Часовой и удельный расходы топлива и связь между ними. Факторы, влияющие на расход топлива. Тепловой баланс Анализ уравнения теплового баланса. Влияние на тепловой баланс частоты вращения и нагрузки двигателя, степени сжатия, угла опережения зажигания, состава горючей смеси. |  | 1 |
| Тема 3.3. Испытание двигателей | Содержание | 2 |  |
|  | 1 | Виды характеристик, их графическое изображение, условия снятия методология построения, запас крутящего момента автодвигателя. Назначение и виды испытаний. Величины, подлежащие измерению. ГОСТ на испытания двигателей. Общая схема установок для испытания. Тормозные устройства. Устройство приборов для измерения частоты вращения коленчатого вала, расхода топлива и воздуха, температуры, угла опережения зажигания. |  | 1 |
|  | Лабораторные занятия | 4 |  |
|  | 1 | Снятие характеристики холостого хода бензинового двигателя |  |  |
|  | 2 | Снятие регулировочной характеристики по углу опережения зажигания |  |  |
|  | 3 | Снятие внешней скоростной характеристики дизельного двигателя |  |  |
| Тема 3.4. Кинематика и динамика кривошипно-шатунного механизма | Содержание | 2 |  |
|  | 1 | Типы и схемы механизмов. Путь, скорость и ускорение поршня в двигателе с центральным кривошипно-шатунным механизмом, их зависимости от угла поворота коленчатого вала. Силы и моменты, действующие в механизме одноцилиндрового двигателя. Суммарные силы и моменты. Аналитические и графические выражения сил моментов. Порядок работы двигателя, его зависимость от схемы коленчатого вала, числа цилиндров двигателя. |  | 1 |
| Тема 3.5. Уравновешивание двигателей | Содержание | 2 |  |
|  | 1 | Силы и моменты, вызывающие неуравновешенность двигателя. Условия уравновешенности. Уравновешивание одноцилиндрового и 4-х цилиндрового рядного двигателей. Общие понятия об уравновешенности шестицилиндровых и восьмицилиндровых рядных и V–образных двигателей. Балансировка коленчатого вала: статическая и динамическая. Понятие о крутильных колебаниях коленчатого вала. Гасители крутильных колебаний. |  | 2 |
| Самостоятельная работа при изучении раздела 3 1.Закрепление и систематизация знаний: работа с конспектом лекции, ответы на контрольные вопросы. 2.Формирование умений: подготовка к практическим занятиям (проработка учебной и специальной технической литературы.) Примерная тематика домашних заданий Действительные циклы четырехтактного автомобильных двигателей Токсичность отработавших газов, пути предотвращения загрязнения окружающей среды. Виды характеристик, их графическое изображение, условия снятия методология построения. 4. Типы и схемы КШМ, их сравнительная оценка. 5. Силы и моменты, вызывающие неуравновешенность двигателя. 6. Назначение и виды испытаний двигателя. Оборудование для испытаний | 8 |  |
| Раздел 4. Основы теории автомобилей |  | 18 |  |
| Тема 4.1. Технико-эксплуатационные свойства автомобилей | Содержание | 2 |  |
|  | 1 | Требования, предъявляемые к конструкции автомобиля. Определение понятий: динамичность, топливная экономичность, управляемость, устойчивость, проходимость, плавность хода, надежность. Система показателей и измерителей технико-эксплуатационных свойств автомобиля. |  | 1 |
| Тема 4.2. Силы, действующие на автомобиль при его движении | Содержание | 2 |  |
|  | 1 | Скоростная характеристика двигателя. Силы и моменты, действующие на ведущее колесо. Сила тяги на ведущих колесах. Нормальные реакции дороги. Коэффициент изменения нормальных реакций. Радиусы колеса. КПД трансмиссии. Тяговая характеристика. Схема сил, действующих на автомобиль в общем случае движения. Сила сопротивления качению, сила сопротивления дороги, сила сопротивления воздуха, сила сопротивления разгону. Сила тяги по условиям сцепления шин с дорогой. Условие возможности движения автомобиля. Радиальные реакции на колесах неподвижного автомобиля. Продольное распределение нагрузки при движении. Сила сцепления колес с дорогой. Условия буксования колес. Силовой баланс и его график. Мощностной баланс и его график. |  | 1 |
| Тема 4.3. Динамичность автомобиля | Содержание | 2 |  |
|  | 1 | Динамический фактор и динамическая характеристика, ее использование для определения основных параметров движения автомобиля. Динамическая характеристика и номограмма нагрузок. Динамический паспорт, его использование для определения динамических свойств автомобиля с учетом основных характеристик дорог. Параметры разгона автомобиля. Динамическое преодоление подъемов. Влияние конструкционных факторов на тяговую динамичность автомобиля. Тяговые возможности автопоездов. Тормозная сила, схема сил, действующих на автомобиль при торможении, и уравнение движения автомобиля при торможении. Измерители тормозной динамичности автомобиля (замедление, время торможения, тормозной путь) и их графическое выражение. Факторы, влияющие на тормозной путь. Способы торможения автомобиля. Нормальные значения тормозного пути и замедления, предусмотренные правилами дорожного движения. Способы торможения автомобиля и автопоезда. Понятие о дорожно-транспортной экспертизе дорожно-транспортного происшествия. |  | 2 |
| Тема 4.4. Тяговые испытания автомобиля | Содержание | 2 |  |
|  | 1 | Цель испытаний. Виды и методы испытаний. Аппаратура и стенды для испытания автомобилей. Определение силы тяги, скорости, ускорения, замедления, коэффициента сопротивления качению, коэффициента сцепления с дорогой. |  | 3 |
| Тема 4.5. Топливная экономичность автомобиля | Содержание | 2 |  |
|  | 1 | Значение топливной экономичности автомобиля для охраны окружающей среды. Измерители топливной экономичности. Топливно-экономическая характеристика автомобиля. Топливная экономичность автопоезда. Влияние конструктивных и эксплуатационных факторов на расход топлива. Понятие о нормах расхода топлива |  | 2 |
| Тема 4.6. Устойчивость, управляемость, проходимость и плавность хода автомобиля | Содержание | 2 |  |
|  | 1 | Понятие об устойчивости автомобиля - поперечной, продольной. Поперечная устойчивость автомобиля и силы, действующие на автомобиль при движении на повороте, на дороге с поперечным уклоном. Показатели поперечной устойчивости. Занос автомобиля: условия возможности заноса, занос переднего или заднего мостов. Влияние конструктивных и эксплуатационных факторов на поперечную устойчивость автомобиля. Продольная устойчивость автомобиля. Силы, действующие на автомобиль при движении на уклоне. Условия буксования и опрокидывания при движении на уклоне. Методы вождения автомобиля, предотвращающие занос и опрокидывание. Понятие об управляемости автомобиля и измерители управляемости автомобиля. Критические скорости по условиям управляемости. Увод колеса и поворачиваемость автомобиля. Схема движения автомобиля с жесткими и эластичными шинами. Поворот задней оси при крене кузова. Соотношение углов поворота управляемых колес. Основные средства уменьшения колебания управляемых колес. Стабилизация управляемых колес. Понятие о проходимости автомобиля и ее геометрические показатели. Тяговые и опорно-сцепные показатели проходимости. Влияние конструкции автомобиля на его проходимость. Основные способы увеличения проходимости автомобиля.Понятие о плавности хода автомобиля и измерители плавности хода. Способы повышения плавности хода автомобиля. |  | 1 |
| Тема 4.7. Конструкция автомобиля | Содержание | 2 |  |
|  | 1 | Конструктивные решения трансмиссии, ходовой части повышающих их надежность, долговечность. Конструктивные решения кузовов, кабин, механизмов управления, повышающих их надежность, долговечность |  | 1 |
| Тема 4.8. Особенности конструкции специализированных автомобилей | Содержание | 2 |  |
|  | 1 | Конструкция автомобилей-самосвалов, автомобилей-цистерн, автомобилей-рефрижераторов, автомобильные поезда. Назначение, типы, технические характеристики |  | 1 |
| Тема 4.9. Перспективы развития подвижного состава | Содержание | 2 |  |
|  | 1 | Современные компоновки легковых и грузовых автомобилей. Основные направления модернизации выпускаемых автомобилей. Общие сведения об электромобилях, основных агрегатах и их компоновке, области их использования, эффективности применения и тенденциях развития. |  | 1 |
| Самостоятельная работа при изучении раздела 4 Закрепление и систематизация знаний: работа с конспектом лекции, дополнительной литературой, интернет сайтами, ответы на контрольные вопросы. Примерная тематика домашних заданий Требования, предъявляемые к конструкции автомобиля. Понятие об управляемости(динамичности, устойчивости и т.п.)автомобиля и измерители управляемости Схема движения автомобиля с жесткими и эластичными шинами Конструктивные решения трансмиссии, ходовой части повышающих их надежность, долговечность. Основные направления модернизации выпускаемых автомобилей. 6. Конструкция автомобилей-самосвалов, автомобилей-цистерн, автомобилей-рефрижераторов, автомобильные поезда | 9 |  |
| Раздел 5. Автомобильные эксплуатационные материалы |  | 70 |  |
| Тема 5.1. Общие сведения о топливах | Содержание | 2 |  |
|  | 1 | Назначение автомобильных топлив. Классификация автомобильных топлив по агрегатному состоянию, по теплоте сгорания, по целевому назначению и по исходному сырью. Нефть, ее состав. Способы получения автомобильных топлив из нефти. Понятия о способах доведения полученных топлив до норм стандарта. Получение альтернативных топлив. |  | 1 |
| Тема 5.2. Автомобильные бензины | Содержание | 4 |  |
|  | 1 | Автомобильные бензины Назначение автомобильных бензинов. Эксплуатационные требования к качеству бензинов. Свойства, влияющие на подачу топлива от топливного бака до карбюратора: наличие воды, механических примесей, давление насыщенных паров. Свойства, влияющие на смесеобразование: плотность, вязкость, испаряемость (теплота испарения, фракционный состав). Свойства, влияющие на процесс сгорания. Виды сгорания рабочей смеси: без детонации, с детонацией, калильное. |  | 2 |
|  | 2 | Автомобильные бензины Понятие об октановом числе. Методы определения октанового числа. Способы повышения детонационной стойкости бензинов. Свойства, влияющие на образование отложений: содержание фактических смол, индукционный период. Коррозийность бензинов: содержание водорастворимых кислот и щелочей. Испытание на медной пластинке. Кислотность. Массовая доля серы. Марки бензинов и их применение. |  | 2 |
|  | Лабораторные занятия | 4 |  |
|  | 1 | Определение качества бензина по внешним признакам. Анализ на содержание водорастворимых кислот и щелочей. |  |  |
|  | 2 | Определение плотности и фракционного состава бензина. |  |  |
| Тема 5.3. Автомобильные дизельные топлива | Содержание | 6 |  |
|  | 1 | Дизельное топливо и его свойства Назначение дизельных топлив. Эксплуатационные требования к дизельным топливам. Свойства, влияющие на подачу дизельного топлива от топливного бака до камеры сгорания: наличие воды и механических примесей, температура помутнения, застывания, вязкость. |  | 2 |
|  | 2 | Дизельное топливо и его свойства Свойства, влияющие на смесеобразование: плотность, вязкость, испаряемость. Свойства дизельных топлив, влияющих на самовоспламенение и процесс сгорания: мягкая и жесткая работа дизельного двигателя, понятие о цетановом числе. Способы повышения самовоспламеняемости. |  | 2 |
|  | 3 | Отрицательные свойства дизельного топлива Свойства, влияющие на образование отложений: содержание фактических смол, зольность, коксуемость, йодное число, содержание серы. Коррозийность дизельных топлив: содержание серы, воды, водорастворимых кислот и щелочей. Испытания на медную пластинку. Марки дизельных топлив и область их применения. |  | 2 |
|  | Лабораторные занятия | 4 |  |
|  | 1 | Оценка качества дизельных топлив по паспорту |  |  |
|  | 2 | Оценка качества дизельного топлива по внешним признакам |  |  |
| Тема 5.4. Альтернативные топлива | Содержание | 2 |  |
|  | 1 | Классификация альтернативных топлив. Сжиженные нефтяные газы. Сжатые природные газы. Газоконденсатные топлива. Спирты. Водород. |  | 1 |
| Тема 5.5. Общие сведения об автомобильных смазочных материалах | Содержание | 2 |  |
|  | 1 | Назначение смазочных материалов. Эксплуатационные требования к качеству смазочных материалов. Получение смазочных материалов. Классификация масел по назначению. Вязкостные свойства масел: вязкость масел при рабочей температуре, вязкостно-температурная характеристика, индекс вязкости. |  | 1 |
| Тема 5.6. Масла для двигателей | Содержание | 4 |  |
|  | 1 | Моторные масла и их свойства Условия работы масла в двигателе: причины старения масла в двигателе. Вязкостные свойства масел для двигателей: вязкость масла при рабочей температуре, вязкостно-температурная характеристика, индекс вязкости. Смазочные свойства моторных масел. |  | 2 |
|  | 2 | Классификация моторных масел Антиокислительные, моющие, антипенные, противокоррозионные защитные свойства. Присадки. Классификация моторных масел по уровню эксплуатационных свойств (группы масел) и по вязкости (классы вязкости). Марки моторных масел и их применение. |  | 2 |
|  | Лабораторные занятия | 2 |  |
|  | 1 | Определение качества моторных масел. Определение наличия воды и механических примесей. Определение кинетической вязкости масел. Определение индекса вязкости |  |  |
| Тема 5.7. Трансмиссионные и гидравлические масла | Содержание | 4 |  |
|  | 1 | Трансмиссионные масла и их свойства Условия работы трансмиссионных масел. Вязкостные, смазочные и защитные свойства масел. Присадки. Классификация трансмиссионных масел по уровню эксплуатационных свойств (группы) и по вязкости (классы вязкости). Марки трансмиссионных масел и их применение. |  | 1 |
|  | 2 | Классификация гидравлических масел Условия работы гидравлических масел. Вязкостные, смазочные, защитные и антипенные свойства масел. Присадки. Классификация гидравлических масел по уровню эксплуатационных свойств (группы) и по вязкости (классы вязкости). Марки гидравлических масел и их применение. |  | 1 |
| Тема 5.8. Автомобильные пластичные смазки | Содержание | 2 |  |
|  | 1 | Назначение, состав и получение пластичных смазок. Классификация. Эксплуатационные, вязкостно-температурные, прочностные, смазочные свойства. Марки и их применение. |  | 2 |
|  | Лабораторные занятия | 2 |  |
|  | 1 | Определение показателей качества пластических смазок |  |  |
| Тема 5.9. Жидкости для системы охлаждения | Содержание | 2 |  |
|  | 1 | Назначение жидкостей для системы охлаждения. Эксплуатационные требования к качеству охлаждающих жидкостей: определенная вязкость, постоянство объема при нагревании и замерзании, высокая температура кипения, высокая теплоемкость и теплопроводность, стойкость против вспенивания, стабильность, не вызывать коррозии металлов, не разъедать резиновые изделия, не вызывать отложений, нетоксичность и непожароопасность. Вода. Низкозамерзающие жидкости. Марки и их применение. |  | 2 |
|  | Лабораторные занятия | 2 |  |
|  | 1 | Определение показателей качества низкозамерзающих жидкостей системы охлаждения ДВС |  |  |
| Тема 5.10. Жидкости для гидравлических систем | Содержание | 4 |  |
|  | 1 | Амортизаторные жидкости Амортизаторные жидкости. Эксплуатационные требования к амортизаторным жидкостям. Марки и применение амортизаторных жидкостей. Тормозные жидкости. Эксплуатационные требования к качеству тормозных жидкостей. Марки и применение тормозных жидкостей. |  | 1 |
|  | 2 | Жидкости для исполнительных механизмов Эксплуатационные требования к качеству жидкостей для исполнительных механизмов, марки и их применение. Промывочные и очистительные жидкости. |  | 1 |
| Тема 5.11. Управление расходом топлива и смазочными материалами | Содержание | 4 |  |
|  | 1 | Планирование расхода топлива Основные элементы управления расхода топлива и смазочных материалов. Планирование и нормирование расхода топлива и смазочных материалов. Оперативное управление расходам топлива: по линейным нормам, по удельному расходу топлива. |  | 2 |
|  | 2 | Экономия топлива Экономия топлива при эксплуатации автомобилей, в результате совершенствования авто мобильной техники. Экономия моторных масел. |  | 1 |
| Тема 5.12. Качество топлива и смазочных материалов, эффективность их использования | Содержание | 4 |  |
|  | 1 | Качество топлива и смазочных материалов Влияние качества топлив и масел на их расход. Токсичность бензинов, дизельных топлив, газовых топлив, отработавших газов, масел и специальных жидкостей. Виды отравлений. Меры профилактики. Порядок оказания первой помощи при отравлениях. Пожаро - и взрывоопасность топлив, смазочных материалов, технических жидкостей и лакокрасочных материалов. Электризация топлив. |  | 1 |
|  | 2 | Эффективность использования топлива и смазочных материалов Организация контроля качества топлив, смазочных материалов и специальных жидкостей при их применении. Восстановление качеств топлив и масел. Повторное использование отработавших масел. |  | 1 |
| Тема 5.13. Лакокрасочные и защитные материалы | Содержание | 2 |  |
|  | 1 | Назначение и требования к лакокрасочным материалам. Состав лакокрасочных материалов. Строение лакокрасочного покрытия. Способы нанесения лакокрасочных материалов. Классификация лакокрасочных покрытий. Основные показатели качества лакокрасочных материалов: вязкость, продолжительность высыхания, укрывистость. Оценка качества лакокрасочных покрытий по адгезии, твердости, прочности при изгибе и ударе. Маркировка лакокрасочных материалов и покрытий. Вспомогательные лакокрасочные материалы. Защитные материалы. |  | 2 |
|  | Лабораторные занятия | 2 |  |
|  | 1 | Оценка показателей качества лакокрасочных и защитных материалов |  |  |
| Тема 5.14. Резиновые материалы | Содержание | 2 |  |
|  | 1 | Применение резины в качестве конструкционного материала. Состав резины. Вулканизация резины. Армирование резиновых изделий. Резиновые клеи. Физико-механические свойства резины. Особенности эксплуатации резиновых изделий. |  | 1 |
| Тема 5.15. Уплотнительные, обивочные, электроизоляционные материалы и клеи | Содержание | 2 |  |
|  | 1 | Назначение и требования, предъявляемые к уплотнительным материалам, их виды и применение. Назначение и требования, предъявляемые к обивочным материалам, их виды и применение. Назначение и требования, предъявляемые к электроизоляционным материалам, их виды и применение. Назначение и требования, предъявляемые к синтетическим клеям, их виды и применение. |  | 1 |
| Тема 5.16. Безопасность труда при работе с эксплуатационными материалами | Содержание | 7 |  |
|  | 1 | Отрицательные свойства топлив Токсичность бензинов и дизельных топлив, газовых топлив, отработанных газов, масел, специальных жидкостей. Пожаро- и взрывоопасность топлив, смазочных материалов, технических жидкостей и лакокрасочных материалов. |  | 1 |
|  | 2 | Техника безопасности при работе с топливами Безопасность труда при работе с этилированными бензинами, дизельным топливом, сжиженными и сжатыми газами, маслами, смазками, специальными жидкостями и лакокрасочными материалами. |  | 1 |
|  | 3 | Законодательство в области охраны труда Законодательство по охране окружающей среды (атмосферного воздуха, водного бассейна и пр.). Влияние автомобильного транспорта на окружающую среду. Понятие о предельно допустимых выбросах и предельно допустимых концентрациях. |  | 1 |
|  | 4 | Мероприятия по охране природы Основные мероприятия по охране природы. Государственные стандарты по снижению загрязнений атмосферного воздуха основными токсичными веществами отработавших газов автомобилей. |  | 1 |
|  | Контрольная работа по разделу «Автомобильные эксплуатационные материалы» | 1 |  |
| Самостоятельная работа обучающихся 1.Закрепление и систематизация знаний: работа с конспектом лекции, ответы на контрольные вопросы, интернет сайтами, составление таблиц для систематизации материала. 2.Формирование умений: подготовка к лабораторным работам (проработка учебной и специальной технической литературы). Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы Способы получения автомобильных топлив (масел) из нефти. Основные показатели качества бензина ( диз.топлива, и т.п.) Эксплуатационные требования к качеству смазочных материалов. Классификация моторных (трансмиссионных м и т.п) масел Назначение, состав и получение пластичных смазок. Организация контроля качества топлив, смазочных материалов и т.п. Безопасность труда при работе с эксплуатационными материалами Основные мероприятия по охране природы. 9. Особенности эксплуатации резиновых изделий | 35 |  |
| МДК.01.02. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей |  | 438 |  |
| Раздел 6. Технология обслуживания и ремонта автомобилей |  | 162 |  |
| Тема 6.1. Надежность и долговечность автомобиля | Содержание | 2 |  |
|  | 1 | Назначение технического обслуживания и текущего ремонта автомобилей. Цель и содержание дисциплины. Распределение учебного времени, взаимосвязь с дисциплинами по специальности. Значение дисциплины для специалиста в области технического обслуживания и ремонта автомобильного транспорта. Рекомендуемая литература. Понятие надежности автомобиля и ее показатели; отказы и неисправности автомобиля, их классификацию; понятие исправного, предельного, работоспособного и неисправного состояния; экономическое значение надежности автомобиля; требования к техническому состоянию автомобиля и его влияние на безопасность движения; причины изменения технического состояния автомобилей; классификацию видов изнашивания и их характеристику; влияние различных факторов на интенсивность изменения технического состояния автомобилей, мероприятия по снижению интенсивности изменения технического состояния автомобилей. |  | 2 |
| Тема 6.2. Система технического обслуживания и ремонта подвижного состава автомобильного транспорта | Содержание | 2 |  |
|  | 1 | Система технического обслуживания и ремонта автомобилей, сущность и общая характеристика планово-предупредительной системы технического обслуживания и ремонта подвижного состава назначение, принципиальные основы и общее содержание Положения о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава автомобильного транспорта; виды технического обслуживания и их характеристику; исходные нормативы по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей, их выбор и методика корректирования нормативов для конкретных условий эксплуатации автомобилей. Виды технического обслуживания. |  | 2 |
| Тема 6.3. Основы диагностирования технического состояния автомобилей | Содержание | 2 |  |
|  | 1 | Система диагностирования и ее разновидности; параметры выходных процессов и их связь со структурными параметрами; диагностические параметры, требования к ним и их виды; диагностические нормативы, начальный, предельный, допустимый нормативы параметров диагностирования, классификацию методов диагностирования, виды и периодичность диагностирования автомобилей в автотранспортном предприятии; место диагностирования в системе технического обслуживания и ремонта подвижного состава. |  | 2 |
| Тема 6.4. Общие сведения о технологическом и диагностическом оборудовании, приспособлениях и инструменте | Содержание | 2 |  |
|  | 1 | Классификация технологического и диагностического оборудования автотранспортных организаций (АТО), уровень оснащенности оборудованием и инструментом в зависимости от типа АТО и числа автомобилей в них назначение и содержание « Положения о техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования АТО и станций технического обслуживания автомобилей (СТОА)», сущность планово-предупредительного ремонта технологического оборудования, перспективы развития механизации и автоматизации производства технического обслуживания и ремонта автомобилей |  | 2 |
| Тема 6.5. Оборудование для уборочных, моечных и очистных работ | Содержание | 2 |  |
|  | 1 | Общее устройство и краткую характеристику оборудования для механизации уборочных работ и санитарной обработки кузовов; устройство, принцип действия и краткую техническую характеристику моечных установок для шланговой мойки, механизированных и автоматизированных установок для мойки грузовых, легковых автомобилей и автобусов, установок для обдува и сушки автомобилей после мойки, установок для очистки сточных вод; охрану окружающей среды. |  | 2 |
| Тема 6.6. Осмотровое и подъемно-транспортное оборудование | Содержание | 2 |  |
|  | 1 | Классификация, общее устройство и оборудование осмотровых канав и эстакад, их преимущества и недостатки; классификацию, техническую характеристику, устройство и работу подъемников, их преимущества и недостатки; устройство и принцип действия поста универсального механизированного для замены агрегатов и кранов для снятия и установки агрегатов автомобиля; классификацию, устройство и работу конвейеров для поточных линий технического обслуживания автомобилей; назначение, классификацию и принцип действия монорельсов, и кран балок; правила техники безопасности при эксплуатации осмотрового и подъемно-транспортного оборудования. |  | 3 |
| Тема 6.7. Оборудование для смазочно-заправочных работ | Содержание | 2 |  |
|  | 1 | Общее устройство, краткую характеристику и принцип действия маслоразда- точных колонок и установок, оборудования для смазки пластичными смазками, компрессорных установок, бензоколонок; технику безопасности при работе со смазочно-заправочным оборудованием, охрану окружающей среды. |  | 3 |
| Тема 6.8. Оборудование, приспособления и инструмент для разборочно-сборочных работ | Содержание | 2 |  |
|  | 1 | Общее устройство и принцип действия стендов для разборки и сборки агрегатов и узлов автомобилей, гайковертов с различными приводами, состав комплектов инструментов и приспособлений для разборки и сборки агрегатов и механизмов автомобилей. |  | 3 |
| Тема 6.9. Диагностическое оборудование | Содержание | 4 |  |
|  | 1 | Диагностическое оборудование Классификация средств диагностирования. Средства диагностирования двигателя и его систем. |  | 1 |
|  | 2 | Оборудование для диагностики автомобиля Средства диагностирования ходовой части, трансмиссии автомобилей; техническую характеристику, принцип действия, принципиальное устройство тяговых и тормозных стендов; назначение и состав комплектов для определения технического состояния автобусов, легковых и грузовых автомобилей. |  | 1 |
| Тема 6.10. Ежедневное техническое обслуживание автомобилей | Содержание | 2 |  |
|  | 1 | Общие сведения о технологии ежедневного обслуживания, технологию внешнего ухода (уборка кузова, кабины, платформы с использованием средств механизации); технологию мойки и сушки автомобилей, применение синтетических моющих средств; технологию заправки и дозаправки автомобилей топливом, маслом, охлаждающими и специальными жидкостями, сжатым воздухом; технику безопасности, охрану окружающей среды. |  | 3 |
| Тема 6.11. Диагностирование двигателя в целом | Содержание | 2 |  |
|  | 1 | Способ проверки технического состояния двигателя наружным осмотром, диагностические параметры; техника безопасности при диагностировании двигателя. |  | 2 |
|  | Лабораторные занятия | 2 |  |
|  | 1 | Контрольный осмотр двигателя. Прослушивание двигателя, проверка работы его систем по встроенным приборам |  |  |
| Тема 6.12. Техническое обслуживание и текущий ремонт кривошипно-шатунного и газораспределительного механизмов | Содержание | 6 |  |
|  | 1 | Отказы и неисправности КШМ и ГРМ Отказы и неисправности кривошипно-шатунного и газораспределительного механизма, их причины и признаки. |  | 2 |
|  | 2 | Диагностические параметры КШМ и ГРМ Начальные, допустимые и предельные значения структурных и диагностических параметров; технические средства диагностирования, их общее устройство и принцип действия. |  | 2 |
|  | 3 | Основные работы при ТО и ТР КШМ и ГРМ Основные работы, выполняемые при техническом обслуживании двигателей; основные работы, выполняемые при текущем ремонте двигателей. |  | 2 |
|  | Лабораторные занятия | 4 |  |
|  | 1 | Диагностирование цилиндропоршневой группы, кривошипно-шатунного и газораспределительного механизма по величине компрессии и по утечке сжатого воздуха |  |  |
|  | 2 | Проверка и подтяжка креплений головки блока цилиндров. Проверка и регулировка тепловых зазоров в газораспределительном механизме |  |  |
| Тема 6.13. Техническое обслуживание и текущий ремонт систем охлаждения и смазки | Содержание | 4 |  |
|  | 1 | Отказы и неисправности СО и СМ Отказы и неисправности систем охлаждения и смазки, их причины и признаки. |  | 1 |
|  | 2 | Техническое обслуживание и текущий ремонт СО и СМ Начальные, допустимые и предельные значения структурных и диагностических параметров систем охлаждения и смазки, методы их определения, применяемое оборудование; влияние накипи на работу двигателя, предупреждение и удаление накипи из системы охлаждения, особенности ухода за системой охлаждения при применении низкозамерзающих жидкостей; работы по текущему ремонту систем охлаждения и смазки. |  | 2 |
|  | Лабораторные занятия | 4 |  |
|  | 1 | Диагностирование систем охлаждения и смазки |  |  |
|  | 2 | Проверка работы термостата |  |  |
| Тема 6.14. Техническое обслуживание и текущий ремонт системы питания бензиновых двигателей | Содержание | 6 |  |
|  | 1 | Отказы и неисправности системы питания Отказы и неисправности системы питания бензиновых двигателей, их причины и признаки. |  | 2 |
|  | 2 | Диагностические параметры системы питания Начальные, допустимые и предельные значения структурных и диагностических параметров, методы и технологию их определения, применяемое оборудование. |  | 2 |
|  | 3 | Техническое обслуживание и текущий ремонт системы питания Работы по техническому обслуживанию и текущему ремонту приборов системы питания. |  | 2 |
|  | Лабораторные занятия | 10 |  |
|  | 1 | Проверка и регулировка уровня топлива в поплавковой камере |  |  |
|  | 2 | Проверка топливного насоса при помощи приборов |  |  |
|  | 3 | Проверка пропускной способности жиклеров карбюратора |  |  |
|  | 4 | Регулировка карбюратора на малые обороты холостого хода |  |  |
|  | 5 | Проверка элементов системы электронного впрыска бензина |  |  |
| Тема 6.15. Техническое обслуживание и текущий ремонт системы питания дизельных двигателей | Содержание | 6 |  |
|  | 1 | Отказы и неисправности системы питания дизельных двигателей Отказы и неисправности системы питания дизельных двигателей, их причины и внешние признаки. |  | 2 |
|  | 2 | Диагностические параметры системы питания дизельных двигателей Начальные, допустимые и предельные значения структурных и диагностических параметров, методы и технология их определения. |  | 2 |
|  | 3 | Техническое обслуживание и текущий ремонт системы питания Применяемое оборудование, работы по ТО и ТР системы питания дизельного двигателя |  | 2 |
|  | Лабораторные занятия | 10 |  |
|  | 1 | Проверка герметичности системы питания дизельного двигателя, удаление воздуха | 2 |  |
|  | 2 | Проверка и регулировка форсунки системы питания дизеля | 2 |  |
|  | 3 | Проверка и регулировка насоса высокого давления на стенде | 4 |  |
|  | 4 | Проверка и установка момента опережения впрыска топлива | 2 |  |
| Тема 6.16. Техническое обслуживание и текущий ремонт системы питания двигателей, работающих на газовом топливе | Содержание | 2 |  |
|  | 1 | Отказы и неисправности системы питания от газобаллонной установки, их причины и внешние признаки; начальные, допустимые и предельные значения структурных и диагностических параметров, методы и технологию их определения; работы по текущему ремонту системы питания; технику безопасности, противопожарную защиту. |  | 2 |
| Тема 6.17. Техническое обслуживание и текущий ремонт электрооборудования | Содержание | 4 |  |
|  | 1 | Диагностические параметры электрооборудования Начальные, допустимые и предельные значения структурных и диагностических параметров электрооборудования, методы и технологию их определения. |  | 2 |
|  | 2 | Техническое обслуживание и текущий ремонт электрооборудования Работы по текущему ремонту системы электроснабжения, зажигания, пуска, приборов освещения и сигнализации; техника безопасности. |  | 2 |
|  | Лабораторные занятия | 20 |  |
|  | 1 | Диагностирование систем электрооборудования на автомобиле переносными приборами | 4 |  |
|  | 2 | Диагностирование системы зажигания при помощи мотор-теста | 4 |  |
|  | 3 | Проверка и регулировка направление света фар | 4 |  |
|  | 4 | Проверка и установка момента зажигания карбюраторного двигателя | 4 |  |
|  | 5 | Проверка и заряд аккумуляторной батареи | 4 |  |
| Тема 6.18. Техническое обслуживание и текущий ремонт трансмиссии | Содержание | 2 |  |
|  | 1 | Отказы и неисправности агрегатов трансмиссии, их причины и внешние признаки; начальные, допустимые и предельные значения структурных и диагностических параметров; методы и технологию их определения, работы по текущему ремонту трансмиссии, технику безопасности. |  | 2 |
|  | Лабораторные занятия | 8 |  |
|  | 1 | Диагностирование агрегатов трансмиссии (коробки передач, карданной передачи, ведущих мостов) | 4 |  |
|  | 2 | Диагностирование и регулировка сцепления и его привода | 4 |  |
| Тема 6.19. Техническое обслуживание и текущий ремонт ходовой части и автомобильных шин | Содержание | 4 |  |
|  | 1 | Отказы и неисправности ходовой части и автомобильных шин Отказы и неисправности ходовой части и автомобильных шин, их причины и признаки; начальные, допустимые и предельные значения структурных и диагностических параметров, методы и технологию их определения. |  | 2 |
|  | 2 | Техническое обслуживание и текущий ремонт автомобильных шин Факторы, влияющие на износ шин; правила эксплуатации шин, требования к шинам в соответствии с ГОСТом; учет шин, текущий ремонт ходовой части и автомобильных шин; оборудование и организацию участка для технического обслуживания и текущего ремонта шин; безопасность труда при проведении работ. |  | 3 |
|  | Лабораторные занятия | 20 |  |
|  | 1 | Диагностирование и регулировка установки передних колес | 4 |  |
|  | 2 | Проверка люфтов в шкворневых соединениях и в подшипниках | 4 |  |
|  | 3 | Балансировка колес | 4 |  |
|  | 4 | Монтаж и демонтаж шин на стендах | 4 |  |
|  | 5 | Ремонт шин и камер | 4 |  |
| Тема 6.20. Техническое обслуживание и текущий ремонт механизмов управления | Содержание | 2 |  |
|  | 1 | Влияние технического состояния механизмов управления на безопасность движения; отказы и неисправности рулевого управления, тормозного управления с гидравлическим и пневматическим приводом, их причины и внешние признаки; начальные, допустимые и предельные значения структурных и диагностических параметров, методы и технологию их определения; работы по текущему ремонту механизмов управления. |  | 3 |
|  | Лабораторные занятия | 16 |  |
|  | 1 | Диагностирование и регулировка рулевого управления | 4 |  |
|  | 2 | Проверка и регулировка стояночных тормозов | 4 |  |
|  | 3 | Диагностирование и регулировка тормозного управления с гидравлическим приводом. Удаление воздуха из гидросистемы | 4 |  |
|  | 4 | Диагностирование и установка тормозного управления с пневматическим приводом. Регулировка тормозного механизма | 4 |  |
| Тема 6.21. Техническое обслуживание и текущий ремонт кузовов, кабин и платформ | Содержание | 2 |  |
|  | 1 | Отказы и неисправности механизмов, узлов и деталей кузовов, кабин и платформ, причины их возникновения; работы по текущему ремонту кузовов, кабин и платформ; технику безопасности, охрану окружающей среды. |  | 3 |
| Тема 6.22. Диагностирование автомобилей на постах общей и поэлементной диагностики | Содержание | 3 |  |
|  | 1 | Диагностирование автомобиля Содержание и порядок проведения Д-1 и Д-2. |  | 3 |
|  | 2 | Документация при диагностировании автомобиля Трудоемкость Д-1 и Д-2; диагностические карты Д-1 и Д-2, их содержание и порядок заполнения; порядок заполнения накопительной карты Д-2. |  | 3 |
|  | Контрольная работа по разделу «Техническое обслуживание и ремонт автомобилей» | 1 |  |
|  | Лабораторные занятия | 2 |  |
|  | 1 | Диагностирование автомобиля на постах общей диагностики. Диагностирование автомобиля на постах поэлементной диагностики |  |  |
| Самостоятельная работа при изучении раздела 6 Проработка конспектов занятий, учебной, специальной технической литературы и электронных образовательных ресурсов, подготовка к лабораторным занятиям и с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление отчетов лабораторных занятий, подготовка к их защите, подготовка к презентации, подготовка к реферату, подготовка к расчетной работе, подготовка к тестированию. Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы Влияние различных факторов на интенсивность изменения технического состояния автомобилей, мероприятия по снижению интенсивности изменения технического состояния автомобилей. Корректирование нормативов для конкретных условий эксплуатации автомобилей. Место диагностирования в системе технического обслуживания и ремонта подвижного состава Перспективы развития механизации и автоматизации производства технического обслуживания и ремонта автомобилей. Охрана окружающей среды. Назначение, классификацию и принцип действия монорельсов, и кран балок. Состав комплектов инструментов для разборки и сборки агрегатов и механизмов автомобилей. Средства диагностирования двигателя и его систем. | 81 |  |
| Демонтажно-монтажная практика Виды работ Выполнение разборочно-сборочных работ двигателя и его механизмов; Разборка-сборка подкачивающего топливного насоса, фильтров, , форсунок; Частичная разборка и сборка топливного насоса высокого давления; Снятие и установка приборов электрооборудования; Сборка-разборка генераторов, стартера, датчика-распределителя. Снятие и установка сцепления, карданной передачи, разборка и сборка их; Регулировка сцепления и его привода; Снятие и установка коробки передач и раздаточной коробки. Разборка и сборка их; Снятие, разборка, сборка и установка на автомобиль задних и средних мостов; Снятие, разборка, сборка и установка передних мостов на автомобиль; Снятие рулевого механизма с автомобиля. Разборка и сборка гидроусилителя. Регулировка рулевого механизма. Установка рулевого механизма на автомобиль; Разборка и сборка тормозных камер; главных и рабочих цилиндров, компрессоров, тормозных кранов, регуляторов давления, защитных клапанов и кранов; Разборка и сборка агрегатов и узлов. Проверка собранных агрегатов и узлов на стендах; Затяжка соединений, болтов крепления навесного оборудования, головки блока цилиндров. Проверка и регулировка натяжения ремней, зазоров в ГРМ. Замена прокладок головки блока, крышки цилиндров, трубопроводов; Проверка состояния крепления фланцев карданных валов, промежуточной опоры. Замена крестовин и опоры промежуточного вала; Проверка состояния коробки передач, крепление ее на автомобиле. Замена и ремонт муфты и подшипника включения сцепления. Замена сальников, прокладки крышек коробки передач; Проверка состояния заднего моста. Крепление редуктора. Проверка и регулировка люфтов в подшипниках шестерен главной передачи. Замена прокладок, шпилек, сальников; Замена шкворней, цапф, тяг, втулок, сальников. тормозного барабана, подшипника ступиц колес. Замена смазки в подшипниках. Проверка рулевого управления, его механизма. Крепление тормозного крана и камер к раме и балкам мостов; Замена тормозных колодок, тормозного крана, камер, рабочих и главных цилиндров; Затяжка стремянок, амортизаторов. Проверка состояния ободов, дисков колес. Крепление колес. Замена стремянок, амортизаторов, рессор; Крепление кабины к раме. Проверка действия замков, замена их в сборе; Замена элементов системы питания. | 72 |  |
| Раздел 7. Организация и управление техническим обслуживанием и ремонтом автомобилей |  | 50 |  |
| Тема 7.1. Хранение подвижного состава автомобильного транспорта | Содержание | 4 |  |
|  | 1 | Способы хранения подвижного состава Способы хранения автомобилей, хранение в закрытых отапливаемых помещениях; типы стоянок, расстановка автомобилей в них; особенности хранения автомобилей на открытых площадках, способы и средства облегчения пуска двигателя. |  | 1 |
|  | 2 | Подогрев и разогрев двигателей Различные способы подогрева и разогрева двигателей и оборудование площадок для хранения автомобилей; техника безопасности, пожарная безопасность, охрана окружающей среды; работы по постановке и снятию автомобилей с консервации. |  | 1 |
| Тема 7.2. Хранение, учет производственных запасов и пути снижения затрат материальных и топливно-энергетических ресурсов | Содержание | 2 |  |
|  | 1 | Виды складов и их оборудование, средства механизации складских работ; хранение агрегатов и запасных частей, автомобильных шин, резиновых и технических материалов, складской учет; хранение и раздача жидкого топлива и смазочных материалов; мероприятия по экономии, сокращению и ликвидации потерь при хранении запасных частей, технических материалов, горюче-смазочных материалов, техника безопасности, пожарная безопасность и охрана окружающей среды. |  | 1 |
| Тема 7.3. Классификация автотранспортных предприятий | Содержание | 2 |  |
|  | 1 | Классификация предприятия по роду выполняемых работ и обслуживанию подвижного состава, по целевому назначению, характеру производственной деятельности; по организации производственной деятельности. |  | 1 |
| Тема 7.4. Организация технологического процесса обслуживания и текущего ремонта подвижного состава | Содержание | 2 |  |
|  | 1 | Схема технологического процесса технического обслуживания и ремонта автомобилей в АТО, последовательность технических воздействий на автомобиль в зависимости от его технического состояния. |  | 1 |
| Тема 7.5. Организация труда ремонтных рабочих | Содержание | 2 |  |
|  | 1 | Существующие и перспективные методы организации труда ремонтных рабочих в АТО, преимущества и недостатки различных методов и форм организации труда ремонтных рабочих. |  | 1 |
| Тема 7.6. Организация отдельных видов технического обслуживания автомобилей | Содержание | 2 |  |
|  | 1 | Организация ежедневного технического обслуживания, организация работы и оборудование контрольно-технического пункта (КТП), методы организации технологического процесса ТО-1 и ТО-2, организация ТО-1 и ТО-2 автомобилей с использованием диагностики, особенности организации технического обслуживания легковых автомобилей на станциях технического обслуживания (СТОА). |  | 2 |
| Тема 7.7. Организация работ по текущему ремонту автомобилей | Содержание | 4 |  |
|  | 1 | Организация работ по ТР автомобилей Распределение работ по текущему ремонту автомобилей на постовые и участковые (цеховые) работы; методы организации текущего ремонта; состав производственных участков (цехов) АТО. |  | 3 |
|  | 2 | Оснащение постов ТР Оснащение универсальных и специализированных постов текущего ремонта; документацию, типовые планировки производственных участков, организацию работы производственных участков, их взаимосвязь с постами технического обслуживания и ремонта автомобилей. |  | 3 |
| Тема 7.8. Организация контроля качества технического обслуживания и текущего ремонта автомобилей | Содержание | 2 |  |
|  | 1 | Назначение, содержание контроля качества технического обслуживания и текущего ремонта автомобилей, методы и виды контроля качества технического обслуживания и текущего ремонта автомобилей, сертификация услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей. |  | 3 |
| Тема 7.9. Формы и методы организации и управления производством | Содержание | 2 |  |
|  | 1 | Общая характеристика централизованного управления производством; структура технической службы, состав и задачи подразделений технической службы, организация работы отдела управления производством, состав и технология работы группы управления, группы обработки и анализа информации; документооборот отдела управления производством; организация работы подразделений комплексного участка подготовки производства; технические средства ОУП, организация подготовки производства, организация высокомеханизированного производства технического обслуживания и текущего ремонта с применением ЭВМ для оперативного управления производством технического обслуживания и текущего ремонта в реальном масштабе времени, внедрение единой формы документооборота. |  | 2 |
|  | Практические занятия | 6 |  |
|  | 1 | Составление сменно-суточного задания ремонтной бригады |  |  |
|  | 2 | Составление плана-отчета диспетчера ЦУП |  |  |
|  | 3 | Составление сменно-суточного задания для участка подготовки производства |  |  |
| Тема 7.10. Анализ и моделирование производственного процесса технического обслуживания и текущего ремонта автомобилей | Содержание | 2 |  |
|  | 1 | Основные задачи ремонта и технического обслуживания с использованием ЭВМ технической службой АТО; формы документов, применяемые в системе управления АТО. |  | 2 |
|  | Практические занятия | 2 |  |
|  | 1 | Расчет производственной программы ТО и ТР на ЭВМ с применением моделирующих программ |  |  |
| Тема 7.11. Автоматизированное рабочее место работников технической службы автотранспортного предприятия | Содержание | 1 |  |
|  | 1 | Должностные обязанности руководителей среднего звена технической службы автотранспортной организации. Оформление отчетной документации. Организация рабочего места. |  | 2 |
|  | Контрольная работа по разделу «Организация и управление техническим обслуживанием и ремонтом автомобилей» | 1 |  |
|  | Практические занятия | 2 |  |
|  | 1 | Разбор и решение задач типа: АРМ техника по подвижному составу; Составление отчетной ведомости |  |  |
| Тема 7.12. Основы технологического проектирования производственных участков, зон автотранспортных организаций | Содержание | 14 |  |
|  | 1 | Общие сведения о нормах технологического проектирования АТП. Производственная программа по техническому обслуживанию и текущему ремонту подвижного состава и её количественное выражение. |  | 2 |
|  | 2 | Выбор метода организации производства и его обоснование. |  | 2 |
|  | 3 | Производственный персонал: расчет общей численности, распределение по проектируемым объектам, специальностям. |  | 2 |
|  | 4 | Площади производственных отделений, участков. Методы определения. |  | 2 |
|  | 5 | Примеры типовых планировочных решений. |  | 2 |
|  | 6 | Назначение и виды технологических карт. |  | 2 |
|  | 7 | Нормы и правила оформления курсового проекта. |  | 2 |
| Самостоятельная работа при изучении раздела 7 Проработка конспектов занятий, учебной, специальной технической литературы и электронных образовательных ресурсов, подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление отчетов практических занятий, подготовка к их защите, подготовка к презентации, подготовка к реферату, подготовка к расчетной работе, оформление текстовой части курсового проекта, оформление графической части курсового проекта. Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы Работы по постановке и снятию автомобилей с консервации. Расчет площади складских помещений. Структура, производственно-хозяйственной деятельности автотранспортных организаций. Выбор рациональных режимов работы по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей. Преимущества и недостатки различных методов и форм организации труда ремонтных рабочих. Основные формы технического учета, их содержание и порядок заполнения. Виды производственных участков (цехов) автотранспортной организации. Инструментальный контроль технического состояния автотранспортных средств. Использование ЭВМ для планирования производственной деятельности технической службы АТО. Организация автоматизированного рабочего места заведующего материальным складом. Графический метод определения ширины проезда. | 25 |  |
| Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе (проекту) Примерная тематика курсовых работ (проектов) 1. Организация работ в производственных зоне (ЕО,ТО-1,ТО-2,ТР) или участке(агрегатном, медницком, шиномонтажном и т.п.) автотранспортной организации города …. 2. Технологическое проектирование специализированных постов (диагностики, противокоррозионных, окрасочных и т.п.) производственных зоны (ЕО, ТО-1 и т.д.) или участка(………….) автотранспортной организации города ……….. | 20 |  |
| Раздел 8. Технология и организация авторемонтного производства |  | 166 |  |
| Тема 8.1. Основы технологии капитального ремонта автомобилей | Содержание | 4 |  |
|  | 1 | Система ремонта автомобилей Факторы, определяющие потребность подвижного состава автомобильного транспорта в ремонте. Понятие о старении автомобиля и его предельном состоянии. Система ремонта, ее методы, виды и способы, их краткая характеристика. Технологическое деление автомобиля (деталь, подгруппа, группа, агрегат). Особенности авторемонтного производства. Производственный и технологический процессы капитального ремонта автомобилей. Понятие о структуре технологического процесса капитального ремонта автомобилей и общая характеристика его элементов. |  | 2 |
|  | 2 | Организация ремонта на АРП Общие принципы организации ремонта. Типы авторемонтных предприятий, их структура и общая характеристика подразделений. Основы организации производственных процессов на авторемонтном предприятии. Основы организации рабочих мест. Аттестация рабочих мест, основные критерии. |  | 2 |
| Тема 8.2. Прием в ремонт, наружная мойка и разборка автомобилей и агрегатов | Содержание | 4 |  |
|  | 1 | Прием и хранение автомобилей в ремонт Технические требования на сдачу автомобилей, агрегатов в капитальный ремонт и выдачу из ремонта, согласно ГОСТа. Техническая документация на прием в ремонт. Влияние комплектности и пригодности базовых деталей к ремонту на качество и себестоимость ремонта. Хранение ремонтного фонда. Наружная мойка, очистка автомобилей и агрегатов. Способы мойки, применяемое оборудование. Организация рабочих мест, техника безопасности. Обеспечение охраны окружающей среды. |  | 3 |
|  | 2 | Организация разборочных работ Способы организации разборочных работ, их сравнительная оценка и область применения. Основные виды разборочных работ, средства технологической оснащенности. Механизация разборочных работ. Технические условия на разборку. Технологическая документация. Влияние качества разборочных работ на качество ремонта и его себестоимость. Организация рабочих мест и требования безопасности труда. |  | 3 |
| Тема 8.3. Мойка и очистка деталей | Содержание | 4 |  |
|  | 1 | Мойка и очистка деталей Назначение процессов мойки и очистки деталей. Виды загрязнений. Сущность процессов мойки и очистки деталей. Составы моющих жидкостей. |  | 3 |
|  | 2 | Технология мойки и очистки Способы мойки и очистки деталей. Технология мойки и очистки деталей. Средства технологического оснащения. Влияние многостадийной мойки на качество ремонта и культуру производства. Организация рабочих мест, требования безопасности труда. Охрана окружающей среды. |  | 3 |
| Тема 8.4. Дефектация и сортировка деталей | Содержание | 5 |  |
|  | 1 | Виды дефектов Виды дефектов и их характеристика. Назначение и сущность дефектации и сортировки деталей. Нормативная документация, содержание карт дефектации. |  | 3 |
|  | 2 | Методы дефектации деталей Методы контроля, применяемые при дефектации. Применяемое оборудование, приспособления, инструмент. |  | 3 |
|  | 3 | Сортировка деталей Сортировка деталей по маршрутам восстановления. Коэффициенты годности, сменности и восстановления деталей. Организация рабочих мест. |  | 3 |
|  | Контрольная работа по теме «Дефектация и сортировка деталей» | 1 |  |
|  | Практические занятия | 14 |  |
|  | 1 | Дефектация блока цилиндров |  |  |
|  | 2 | Дефектация гильз цилиндров |  |  |
|  | 3 | Дефектация коленчатого вала |  |  |
|  | 4 | Дефектация распределительного вала |  |  |
|  | 5 | Дефектация шатунов |  |  |
|  | 6 | Дефектация пружин |  |  |
|  | 7 | Дефектация цилиндрических зубчатых колес и шлицевых валов |  |  |
| Тема 8.5. Комплектование деталей | Содержание | 4 |  |
|  | 1 | Комплектование деталей Назначение и сущность процесса комплектования. Размерные цепи. Методы обеспечения точности сборки. Способы комплектования. |  | 3 |
|  | 2 | Организация процесса комплектования Балансировка деталей и узлов. Организация процесса комплектования. Средства технологической оснащенности. Организация рабочих мест, требования безопасности труда. |  | 3 |
|  | Практические занятия | 4 |  |
|  | 1 | Расчет размерных групп при комплектовании поршней с гильзами цилиндров |  |  |
|  | 2 | Расчет размерных групп при комплектовании кривошипно-шатунного механизма (поршень-палец-шатун) |  |  |
| Тема 8.6. Сборка и испытание агрегатов | Содержание | 4 |  |
|  | 1 | Сборка агрегатов Способы сборки, их сравнительная оценка, область эффективного применения. Сборка типовых соединений и передач. Технические условия на сборку узлов и агрегатов. Технологический процесс сборки основных агрегатов. |  | 3 |
|  | 2 | Испытание агрегатов Назначение приработки и испытания основных агрегатов. Средства технологической оснащенности. Общие сведения об автоматизации процессов приработки и испытания агрегатов. Организация рабочих мест, требования техники безопасности. |  | 3 |
|  | Лабораторные занятия | 4 |  |
|  | 1 | Приработка и испытание двигателя |  |  |
| Тема 8.7. Общая сборка, испытание и сдача автомобилей из ремонта | Содержание | 4 |  |
|  | 1 | Сборка автомобиля Способы сборки автомобилей. Организация процессов сборки грузовых и легковых автомобилей. Механизация сборочных работ. Оснащение постов сборки оборудованием, приспособлениями, инструментом. Технологическая документация |  | 3 |
|  | 2 | Испытание и сдача автомобиля Испытание отремонтированного автомобиля; технические условия на испытание. Техническая документация на сдачу отремонтированного автомобиля. Гарантийные обязательства авторемонтного предприятия. Порядок сдачи автомобиля заказчику и предъявления рекламаций. Организация рабочих мест, требования техники безопасности. |  | 3 |
| Тема 8.8. Ремонт деталей способами восстановления | Содержание | 5 |  |
|  | 1 | Способы восстановления деталей Ремонт деталей как один из основных источников экономической эффективности авторемонтного производства, сокращения расхода запасных частей и экономии сырьевых ресурсов. Классификация способов восстановления деталей и их краткая характеристика Виды слесарно-механической обработки, применяемые при восстановлении деталей. Сущность и технология восстановления деталей способом обработки под ремонтные размеры. Выбор баз для механической обработки. Сущность и технология восстановления деталей постановкой дополнительной или заменой части детали. Достоинства и недостатки способа. Средства технологической оснащенности. Сущность процесса восстановления деталей давлением. Способы и технология восстановления размеров и формы поврежденных и изношенных деталей. Восстановление механических свойств материала деталей. Оборудование, приспособления, инструмент. |  | 2 |
|  | 2 | Сварка и наплавка Виды сварки и наплавки, применяемые в авторемонтном производстве. Процессы, происходящие в рабочей зоне сварки (наплавки): металлургические процессы, структурные изменения, внутренние напряжения и деформации. Технологический процесс восстановления деталей сваркой и |  | 2 |
|  |  | наплавкой. Способы и технология механизированных способов сварки и наплавки: под слоем флюса, в среде защитных газов, вибродуговой, лазерной и плазменной, контактной. Особенности сварки деталей из чугуна и цветных металлов. Средства технологической оснащенности. |  |  |
|  | 3 | Напыление. Пайка. Гальваническое покрытие Сущность процесса и способы напыления. Напыляемые материалы и свойства покрытий. Процесс нанесения покрытий на детали. Средства технологической оснащенности. 3 Область применения пайки при ремонте автомобилей. . Пайка деталей низкотемпературными припоями. Пайка деталей высокотемпературными припоями. Технологический процесс, средства технологической оснащенности. Сущность процесса нанесения гальванических покрытий. Технологический процесс нанесения гальванических покрытий. . Средства технологической оснащенности. |  | 2 |
|  | Контрольная работа по теме «Ремонт деталей способами восстановления» | 1 |  |
| Тема 8.9. Применение лакокрасочных покрытий в авторемонтном производстве | Содержание | 4 |  |
|  | 1 | Лакокрасочные покрытия Назначение лакокрасочных покрытий в авторемонтном производстве. Сущность процесса нанесения лакокрасочных покрытий. Технологический процесс нанесения лакокрасочных покрытий. Контроль качества покрытий. |  | 2 |
|  | 2 | Выполнение малярных работ Средства технологической оснащенности. Организация рабочих мест, техника безопасности среды при выполнении малярных работ. |  | 2 |
| Тема 8.10. Разработка технологических процессов ремонта | Содержание | 4 |  |
|  | 1 | Технологический процесс восстановления деталей Классификация видов технологических процессов. Этапы проектирования типовых технологических процессов. Классификация автомобильных деталей. Стадии разработки и виды технологической документации. Исходные данные для разработки технологических процессов восстановления деталей и разборки, сборки. |  | 2 |
|  | 2 | Проектирование технологического процесса Методика и последовательность проектирования технологических процессов восстановления деталей. Последовательность проектирования технологических процессов сборки. Схема технологического процесса сборки. |  | 2 |
|  | Практические занятия | 4 |  |
|  | 1 | Разработка технологического процесса восстановления деталей |  |  |
|  | 2 | Разработка технологического процесса сборки агрегата |  |  |
| Тема 8.11. Ремонт деталей класса «корпусные детали» | Содержание | 4 |  |
|  | 1 | Корпусные детали. Основные дефекты Детали, относящиеся к классу «корпусные детали». Параметры конструктивно-технологической характеристики. Условия работы деталей данного класса. Основные дефекты. Способы устранения дефектов. |  | 2 |
|  | 2 | Технологический процесс восстановления корпусной детали Типовой технологический процесс. Применяемые средства технологической оснащенности. Режимы обработки. Технические требования к восстановленным деталям. |  | 2 |
|  | Лабораторные занятия | 4 |  |
|  | 1 | Расточка и хонингование гильз цилиндров |  |  |
|  | 2 | Ремонт седел клапанов |  |  |
| Тема 8.12. Ремонт деталей класса «круглые стержни и стержни с фасонной поверхностью» | Содержание | 4 |  |
|  | 1 | Детали класса «круглые стержни» Детали, относящиеся к классу «круглые стержни и стержни с фасонной поверхностью». Параметры конструктивно-технологической характеристики. Условия работы деталей данного класса. Основные дефекты. Способы устранения дефектов. |  | 2 |
|  | 2 | Типовой технологический процесс Типовой технологический процесс. Применяемые средства технологической оснащенности. Режимы обработки. Технические требования к восстановленным деталям. |  | 2 |
|  | Лабораторные занятия | 2 |  |
|  | 1 | Восстановление клапана двигателя |  |  |
| Тема 8.13. Ремонт деталей класса «полые цилиндры» | Содержание | 4 |  |
|  | 1 | Детали класса «полые цилиндры» Детали, относящиеся к классу «полые цилиндры». Параметры конструктивно-технологической характеристики. Условия работы деталей данного класса. Основные дефекты. Способы устранения дефектов. |  | 2 |
|  | 2 | Типовой технологический процесс Типовой технологический процесс. Применяемые средства технологической оснащенности. Режимы обработки. Технические требования к восстановленным деталям. |  | 2 |
|  | Лабораторные занятия | 2 |  |
|  | 1 | Расточка втулок распределительного вала |  |  |
| Тема 8.14. Ремонт узлов и приборов систем охлаждения и смазки | Содержание | 2 |  |
|  | 1 | Дефекты узлов и приборов систем охлаждения и смазки. Способы и технология устранения дефектов. Средства технологической оснащенности. Технические условия на ремонт, сборку и испытание узлов и приборов систем охлаждения и смазки. |  | 2 |
| Тема 8.15. Ремонт узлов и | Содержание | 2 |  |
|  | 1 | Дефекты узлов и приборов систем питания. Способы и технология устранения дефектов. |  | 2 |
| приборов систем питания |  | Средства технологической оснащенности. Технические условия на ремонт, сборку и испытание узлов и приборов систем питания. |  |  |
| Тема 8.16. Ремонт приборов электрооборудования | Содержание | 2 |  |
|  | 1 | Дефекты приборов электрооборудования. Особенности технологических процессов ремонта деталей, приборов электрооборудования. Средства технологической оснащенности. Технические условия на ремонт, сборку и испытание приборов электрооборудования. |  | 2 |
| Тема 8.17. Ремонт автомобильных шин | Содержание | 4 |  |
|  | 1 | Ремонт автомобильных шин Экономическая целесообразность ремонта шин. Резиновые и резино-тканиевые починочные материалы. Виды ремонта шин. Технические условия на приемку шин в ремонт. Дефекты покрышек. Технологический процесс ремонта покрышек с местными повреждениями. |  | 3 |
|  | 2 | Технологический процесс ремонта шин Технологический процесс восстановительного ремонта покрышек. Технологический процесс ремонта камер. Гарантийные обязательства шиноремонтного предприятия и порядок предъявления рекламаций. Применяемые средства технологической оснащенности. Организация рабочих мест и охрана труда. |  | 3 |
| Тема 8.18. Ремонт кузовов и кабин | Содержание | 2 |  |
|  | 1 | Дефекты деталей и узлов кузовов, кабин, оперения. Типовые технологические процессы и принципиальные схемы. Технология ремонта металлических деталей кузовов, кабин, оперения. Технология ремонта неметаллических деталей кузовов и кабин. Средства технологической оснащенности. Контроль качества отремонтированных кузовов и кабин. |  | 2 |
| Тема 8.19. Управление качеством ремонта | Содержание | 2 |  |
|  | 1 | Понятие о качестве ремонта автомобилей. Факторы, влияющие на качество ремонта. Показатели качества ремонта автомобилей. Системы обеспечения высокого качества продукции. Общая схема управления качеством ремонта автомобиля. Сертификация работ и услуг по ремонту автомобилей. |  | 2 |
| Тема 8.20. Методика конструирования технологической оснастки | Содержание | 2 |  |
|  | 1 | Классификация приспособлений. Основные классификационные признаки. Типы приспособлений по группам. Установочные, зажимающие, поворотные и делительные устройства. Детали для направления инструментов и корпуса Исходные данные для конструирования технологической оснастки. Последовательность конструирования. Разработка общего вида и деталировочных чертежей. |  | 2 |
| Тема 8.21. Методы технического нормирования труда | Содержание | 2 |  |
|  | 1 | Задачи и методы нормирования. Методы изучения затрат рабочего времени. Классификация затрат рабочего времени. Состав технически обоснованной нормы времени. |  | 2 |
| Тема 8.22. Техническое нормирование станочных и ремонтных работ | Содержание | 4 |  |
|  | 1 | Нормирование станочных работ Последовательность нормирования станочных работ. Определение основного времени для различных видов станочных работ. Назначение режимов обработки и расчет норм времени. Основные нормообразующие факторы и организационно- технические условия при нормировании станочных работ. |  | 2 |
|  | 2 | Нормирование ручного труда Особенности нормирования ручного труда. Нормирование слесарных и разборочно-сборочных работ. Нормирование сварочных, наплавочных, гальванических работ. Основные нормообразующие факторы и организационно-технические условия при нормировании ремонтных работ. |  | 2 |
|  | Практические занятия | 4 |  |
|  | 1 | Расчет технических норм времени на токарные и сверлильные работы |  |  |
|  | 2 | Расчет технических норм времени на фрезерные и шлифовальные работы |  |  |
| Тема 8.23. Проектирование основных участков авторемонтных предприятий | Содержание | 20 |  |
|  | 1 | Основные направления развития авторемонтного производства. Производственная структура предприятия. Последовательность проектирования авторемонтных предприятий. |  | 3 |
|  | 2 | Исходные данные для технологических расчетов. |  | 3 |
|  | 3 | Основные расчеты при проектировании. |  | 3 |
|  | 4 | Последовательность проектирования основных участков. |  | 3 |
|  | 5 | Особенности проектирования участков 1 класса. |  | 3 |
|  | 6 | Особенности проектирования участков 2 класса. |  | 3 |
|  | 7 | Особенности проектирования участков 3 класса. |  | 3 |
|  | 8 | Планировка участков. |  | 3 |
|  | 9 | Основные строительные требования. |  | 3 |
|  | 10 | Нормы и правила оформления курсовых проектов. |  | 3 |
| Тема 8.24. Выполнение графической части проекта в САПР КОМПАС -3D V12 | Практические занятия | 10 |  |
|  | 1 | Создание текстового документа (ввод технических требований чертежа). Создание таблиц |  |  |
|  | 2 | План участка. Способы редактирования объектов чертежа (выделение объектов). Основные приемы редактирования (нанесение размеров) |  |  |
|  | 3 | Ввод текста и технологических обозначений (простановка позиций) |  |  |
|  | 4 | Оформление чертежа (компоновка) |  |  |
|  | 5 | Создание спецификации (в файле сборочного чертежа). Окончательное оформление чертежа (заполнение основной надписи) |  |  |
| Самостоятельная работа обучающихся Проработка конспектов занятий, учебной, специальной технической литературы и электронных образовательных ресурсов, подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление отчетов практических занятий, подготовка к их защите, подготовка к презентации, подготовка к реферату, подготовка к расчетной работе, оформление текстовой части курсового проекта, оформление графической части курсового проекта. Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы Аттестация рабочих мест, основные критерии Влияние качества разборочных работ на качество ремонта и его себестоимость. Охрана окружающей среды Порядок сдачи автомобиля заказчику и предъявления рекламаций. Напыляемые материалы и свойства покрытий. Виды сварки и наплавки, применяемые в авторемонтном производстве. Назначение лакокрасочных покрытий в авторемонтном производстве. Схема технологического процесса сборки. Технические требования к восстановленным деталям. Технические условия на испытание приборов. Гарантийные обязательства шиноремонтного предприятия и порядок предъявления рек ламаций. | 73 |  |
| Примерная тематика курсовых работ (проектов) 1. Организация работ по ремонту детали (блока цилиндров, клапана ГРМ, крестовины дифференциала и т.п) автомобиля … (двигателя) ,в авторемонтной организации с годовой производственной программой…. ремонтов агрегатов(автомобилей), город…. 2. Разработка технологии …. работ (окрасочных, шиноремонтных, обивочных и т.п.) в авторемонтной организации, с годовой производственной программой …. ремонтов агрегатов (автомобилей), город….. |  |  |
| Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовому проекту | 20 |  |
| Раздел 9. Автоматизированное проектирование |  | 40 |  |
| Тема 9.1. Система КОМПАС-3D V12 | Содержание | 2 |  |
|  | 1 | 2D Проектирование и конструирование. Запуск системы КОМПАС-3D V12. Система координат КОМПАС. Единая система конструкторской документации. интерфейс, возможности программы КОМПАС-3D V12. Панель инструментов. Панель свойств |  | 2 |
|  | Практические занятия | 2 |  |
|  | 1 | Знакомство с интерфейсом программы КОМПАС |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Отработка навыков открытия документа. Сохранение документа. Построение произвольных отрезков. Отработка навыков работы с интерфейсом | 2 |  |
| Тема 9.2 Приемы создания объектов чертежа | Практические занятия | 4 |  |
|  | 1 | Построение отрезка вводом координат |  |  |
|  | 2 | Создание объектов чертежа |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Вычерчивание и подрезка равно дистанционных горизонтальных отрезков | 2 |  |
| Тема 9.3 Геометрические объекты. Способы редак- тирования. Создание сборочного чертежа | Содержание | 2 |  |
|  | 1 | Способы обеспечения точности построения. Построение прямоугольников, многоугольников, эллипсов, дуг окружностей. Построение фасок, скруглений. Создание сложных объектов. Способы редактирования объектов чертежа. Нанесение размеров. Ввод текста и технологических обозначений. Команды: Линия разреза, Обозначение позиций, Выровнять позиции. |  | 2 |
|  | Практические занятия | 14 |  |
|  | 1 | Построение эллипса разными способами |  |  |
|  | 2 | Построение сплайна NURBS |  |  |
|  | 3 | Ввод координат с привязкой к объектам |  |  |
|  | 4 | Построение контура детали |  |  |
|  | 5 | Построение с использованием команды Линия разреза |  |  |
|  | 6 | Построение с использованием команды Обозначение позиций |  |  |
|  | 7 | Построение с использованием команды Выровнять позиции |  |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Отработка навыков вычерчивания контура детали. Нанесение штриховки. Создание режима спецификаций. Вычерчивание контура детали Червяк | 6 |  |
| Тема 9.4. 3D Проектирование и конструирование | Содержание | 2 |  |
|  | 1 | Интерфейс системы в режиме Деталь. Панель инструментов. Базовые способы построения моделей. Применение вспомогательной геометрии в режиме 3D. Ассоциативные виды. Режим создания эскиза. |  | 2 |
|  | Практические занятия | 12 |  |
|  | 1 | Построение модели методом выдавливания |  |  |
|  | 2 | Построение плоской модели |  |  |
|  | 3 | Построение модели методом вращения |  |  |
|  | 4 | Создание выносного элемента |  |  |
|  | 5 | Создание произвольного вида |  |  |
|  | 6 | Редактирование структуры сборки |  |  |
|  | Контрольная работа по разделу 9 | 2 |  |
|  | Самостоятельная работа обучающихся Индивидуальное задание. Создание сборочного чертежа | 8 |  |
| Всего | 1635 |  |

# 4. условия реализации программы ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

# 4.1.  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов: устройство автомобилей, техническое обслуживание и ремонт автомобилей; мастерской: демонтажно-монтажной; лабораторий: двигателей внутреннего сгорания, электрооборудования автомобилей, автомобильных эксплуатационных материалов,  ремонт автомобилей, технического обслуживания автомобилей.

1.Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Техническое обслуживание и ремонт автомобилей»:

- рабочее место преподавателя, посадочные места не менее- 30, комплекты плакатов, образцы деталей, узлов  автомобиля;

- технические средства обучения: компьютер с лицензионным программным обеспечением, плазменная панель.

# 2. Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Устройство автомобилей»:

- рабочее место преподавателя, посадочные места не менее- 30, комплекты плакатов, образцы деталей, узлов и агрегатов автомобиля, разрезной макет автомобиля;

- технические средства обучения: компьютер с лицензионным программным обеспечением, плазменная панель.

# 3. Оборудование учебной демонтажно-монтажной мастерской:

- рабочее место преподавателя, комплекты плакатов и технологических карт на разборку/сборку автомобиля;

- слесарные верстаки; наборы слесарного инструмента и съемников; специализированные стенды для разборки/сборки двигателей, коробок передач, рулевых механизмов, карданных передач, задних ведущих мостов и их редукторов.

4. Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории «Техническое обслуживание автомобилей»:

- рабочее место преподавателя;

-  посадочные места не менее – 30.

# 5. Оборудование лаборатории «Двигателей внутреннего сгорания»:

- рабочее место преподавателя, посадочные места не менее - 30, наборы плакатов по конструкции  автодвигателей, испытательного оборудования;

- стенды: двигатель ЗАЗ-966, двигатель М-412, двигатель автомобиля LAVREL, двигатели TOYOTA 1А, 3А, 4А;

- технические средства обучения:

компьютер с лицензионным программным обеспечением и выходом в интернет, мультимедиапроектор.

# 6. Оборудование лаборатории «Электрооборудования автомобилей»:

- рабочее место преподавателя, посадочные места не менее- 30, комплекты плакатов, образцы приборов электрооборудования автомобиля;

- технические средства обучения:

компьютер с лицензионным программным обеспечением и выходом в интернет, мультимедиапроектор;

- стенд автомобиля ГАЗ-53А, аккумуляторные батареи, стартеры, генераторы, электродвигатели.

# 7. Оборудование лаборатории «Автомобильных эксплуатационных материалов»:

- рабочее место преподавателя, посадочные места не менее- 30;

# - наборы вискозиметров, нефтеденсиметров, лабораторной химической посуды, термометры, электроплитки;

- технические средства обучения: мультимедиапроектор.

8. Оборудование лаборатории  «Ремонта автомобилей»:

- рабочее место преподавателя, посадочные места не менее - 30, наборы деталей  двигателя и автомобиля и  учебных плакатов;

- наборы измерительного инструмента, комплекты деталей КШН, ГРМ, систем охлаждения смазывания, питания, зажигания, электрооборудования нулевого управления, подвески;

- технические средства обучения: компьютер с лицензионным программным обеспечением, плазменная панель.

# 4.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

- Положение о производственной (профессиональной) практике студентов, курсантов ОУ СПО (утв. 21.07.99 № 1991; Сборник нормативных правовых документов, под ред. Анисимова П.Ф., 2002 г.)

- Пехальский А.П.Устройство автомобилей. - М.: Академия, 2008

- Туревский И.С. и др. Электрооборудование автомобилей. - М.: Форум-Инфра-М, 2004

- Стуканов В.А. Основы теории автомобильных двигателей и автомобиля. - М.: Форум-Инфра-М, 2005

- Власов В.М. и др., Техническое обслуживание и ремонт автомобилей. - М.: Академия, 2007

- Кириченко Н.Б.Автомобильные эксплуатационные материалы. - М.: АСАDEMA, 2003

- Петросов В.В., Ремонт автомобилей и двигателей. - М.: АСАDEMA, 2005

Дополнительные источники:

- Дюмин Н.Е., Трегуб Г.Г. Ремонт автомобилей. - М.: Транспорт, 1995

- Селифанов В.В., Бирюков М.К. Устройство и техническое обслуживание грузовых автомобилей. - М.: Академия, 2009

- Слон Ю.М. Автомеханик. – Ростов н/Д.: Феникс, 2005

- Чижков Ю.П., Акимов С.В. Электрооборудование автомобилей – М.: ООО «Книжное издательство «За рулем», 2007

- Государственный стандарт ГОСТ Р 51709-2001

- Технический регламент «О безопасности колесных транспортных средств»

от  23.09.2009 г.

- Технический регламент «О требования к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и топочному мазуту» с изменениями от 21.04.2010 г.

Интернет-ресурсы:

1. www.1avtorem.ru

2. www.32auto.ru

3. www.technosouz.ru

4. www.avtoshyna.info

5. www.89261721647.ru

6. www.avtoknigka.ru

# 4.3. Общие требования к организации образовательного процесса

Раздел 1 модуля изучается параллельно с общепрофессиональными дисциплинами:

- инженерная графика

- техническая механика ;

- электротехника и электроника;

- материаловедение;

- метрология, стандартизация и сертификация.

Последующие разделы модуля базируются на знании вышеуказанных  дисциплин.

Программой модуля предусмотрено проведения:

- учебной (демонтажно-монтажной) практики  в мастерских учреждения СПО;

- производственной практики в условиях организации автотранспорта.

# 4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): наличие высшего профессионального образования, соответствующего профилю модуля специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта.

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой

Инженерно-педагогический состав: Преподаватели – должны иметь высшее образование, соответствующее профилю преподаваемому модулю. Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным.

# Мастера: наличие 5–6 квалификационного разряда с обязательной стажировкой в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным.

# Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида деятельности)

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 1.1 Организовывать и проводить работы по техническому обслуживанию и ремонту автотранспорта | - демонстрация навыков работы с использованием уборочно-моечного, разборочно-сборочного, контрольно-диагностического оборудования, оснастки; - определение неисправности подвижного состава автотранспорта; - обоснование решения о прекращение эксплуатации неисправного автомобиля | Экспертная оценка выполнения практических занятий Защита лабораторных и практических занятий. Экспертная оценка выполнения практических занятий |
| ПК 1.2 Осуществлять технический контроль при хранении, эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте автотранспортных средств | - осуществлять технический контроль работоспособности автотранспорта; - оценивать объемы и качество технического обслуживания и ремонта автомобиля, проведенные в подразделениях АТО | Экспертная оценка выполнения практических занятий Тестирование |
| ПК 1.3 Разрабатывать технологические процессы ремонта узлов и деталей | - умение разработать технологический процесс устранения заявленного дефекта узла или детали автомобиля; - навыки оформления технической и отчетной документации | Защита практических занятий, курсовых проектов Защита курсовых проектов (работ) |

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

| Результаты (освоенные общие компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес | - демонстрация интереса к будущей профессии | Экспертное наблюдение и оценка на практических и лабораторных занятиях при выполнении работ по учебной и производственной практик, анкетирование |
| ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество | - выбор и применение методов и способов решения профессиональных задач в области технического обслуживания и ремонта автомобильного транспорта; - оценка эффективности и качества выполнения | Устный экзамен Экспертное наблюдение и оценка на практических и лабораторных занятиях при выполнении работ по учебной и производственной практик |
| ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность | - решение стандартных и нестандартных профессиональных задач в области технического обслуживания и ремонта автомобильного транспорта | Экспертное наблюдение и оценка на практических и лабораторных занятиях при выполнении работ по учебной и производственной практик |
| ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития | - эффективный поиск необходимой информации; - использование различных источников, включая электронные | Экспертное наблюдение и оценка на практических и лабораторных занятиях при выполнении работ по учебной и производственной практик |
| ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности | - демонстрация навыков использования информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности | Экспертное наблюдение и оценка на практических и лабораторных занятиях при выполнении работ по учебной и производственной практик |
| ОК 6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями | - взаимодействие с обучающимися, преподавателями и мастерами в ходе обучения | Экспертное наблюдение и оценка на практических и лабораторных занятиях при выполнении работ по учебной и производственной практик |
| ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий | - проявление ответственности за работу подчиненных, результат выполнения заданий | Экспертное наблюдение и оценка на практических и лабораторных занятиях при выполнении работ по учебной и производственной практик |
| ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации | - планирование обучающимся повышения личностного и квалификационного уровня | Экспертное наблюдение и оценка на практических и лабораторных занятиях при выполнении работ по учебной и производственной практик |
| ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности | - проявление интереса к инновациям в области профессиональной деятельности | Защиты курсовых проектов и лабораторных работ |